Poznań, 26.11.2020r.

Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu

Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający - Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza Państwa do składania ofert szacunkowych w postępowaniu polegającym na zakupie lodówek.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Zakup lodówek do przechowywania szczepionek (6 szt.)

- Zakup lodówek turystycznych do transportu szczepionek (2 szt.)

Ad. 1

- Chłodziarka laboratoryjna z panelem elektronicznym

- Bez spoinowe wnętrze do utrzymania czystości

- Precyzyjna moduł elektroniczny umożliwiający nastawienie temperatury z dokładnością do 1/10 C

- Zintegrowana pamięć danych dokumentuje każdorazowo trzy ostatnie zdarzenia alarmu temperaturowego i awarii zasilania sieciowego z datą, godziną i czasem trwania alarmu

- 1-stopniowa kalibracja zapewniająca precyzyjne ustawienie temperatury

- dynamiczny układ chłodzenia

- termostat zabezpieczający , który zapobiega spadkowi temperatury poniżej +2 C

- niezależny czujnik temperatury o średnicy 10 mm

- lodówki muszą być objęte systemem pomiaru temperatury. Należy urządzenie wyposażyć w czujnik temperatury oraz inne niezbędne urządzenia zapewniające  integrację  z istniejącą na obiekcie  ( WCO) Platformą PSIM w celu zarządzania zdarzeniami za pomocą protokołu umożliwiającego sterowanie, monitorowanie oraz pobieranie zdarzeń. Szczegóły integracji opisano w części projektu poświęconej Platformie Integracyjnej. Rozbudowa systemu musi zostać zrealizowana z zachowaniem dotychczasowych funkcjonalności. Platforma PSIM zbiera dane pomiarowe, przechowuje historię pomiarów, umożliwia zdefiniowanie progów alarmowych oraz zaznaczenie czasu autoryzowanego otwarcia urządzeń. System pozwala na generowanie raportów w formie wykresów czasowych przebiegu temperatury z wyszczególnieniem przekroczeń progów alarmowych oraz okresów autoryzowanego otwarcia urządzeń. Autoryzacja otwarcia urządzenia odbywa się poprzez kliknięcie ikony na aplikacji WWW. Ponadto należy dla czujników temperatury wykonać niezbędne okablowanie. Okablowanie dla czujników monitorujących temperaturę należy poprowadzić kablem 4x2x0,5 F/UTP kat. 5e. Czujniki monitorujące temperaturę urządzeń należy wprowadzić do urządzenia kablem zakończonym w puszce podtynkowej Ø 60 w przypadku ścian karton–gips, a jeśli to niemożliwe natynkowo w puszkach natynkowych M-2 na wysokości odpowiedniej dla danego urządzenia. W ciągach komunikacyjnych kable należy prowadzić w zaprojektowanych korytach teletechnicznych, natomiast w obrębie pomieszczeń przewody należy układać w peszlach

- Pojemność brutto/netto – 361/333 l

- Wymiary zewn. w mm (SxGxW) – 597/615/1840

- Zużycie energii w ciągu 24 h – 0,846 kWh

- Odszraniane – automatyczne

- Zakres temperatury – od +3 °C do +16 °C

- Kolor obudowy – biały

- Drzwi – pełne

- Materiał wnętrza – tworzywo sztuczne

- Rodzaj sterowania – elektroniczne

- Wyświetlacz – zewnętrzny cyfrowy

- Alarmy

- Interfejs – RS 485

- Złącze beznapięciowe –  tak

- Liczba regulowanych półek – 5

- Max. obciążenie półek – 45 kg

- Drzwi pełne na zamek

Ad. 2

- pojemność: ok. 33,0 l,

- zasilanie 12/24 V DC; 230 V AC

- pobór mocy: 12V:46W; 24V:50W; 230V:64W,

- zakres temperatur: +1°C do 15°C

- trwały wentylator zapewniający dynamiczną wentylację wnętrza,

- pierwszeństwo zasilania z sieci,

- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją dla wygodnej obsługi połączeń elektrycznych,

- przejrzysty panel sterowania z możliwością precyzyjnego ustawienia temperatury,

- układy elektroniczne z funkcją oszczędzania energii,

- aktywna ochrona akumulatora, która zapobiega jego nadmiernemu rozładowaniu.

W związku z powyższym zamówieniem Zamawiający prosi o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi:

Kod: 33100000 Urządzenia medyczne

Kod: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

Opis programu znajduje się pod linkiem

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/014/371/original/8.1_Zapobieganie_ci%C4%99%C5%BCkim_zapaleniom_p%C5%82uc_i_powik%C5%82aniom_pogrypowym_u_os%C3%B3b_z_chorobami_nowotworowymi.pdf?1574245223

- FORMULARZ CENOWY

Formularz cenowy prosimy przesyłać na adres mailowy lukasz.szczepanski@wco.pl lub składać osobiście w biurze projektu - w terminie do dnia 04.12.2020r. do godziny 09:00.

Biuro projektu:

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Zakład Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów

ul. Garbary 15

61-866 Poznań

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy  lukasz.szczepanski@wco.pl lub pod numerem tel. 61 8850915