Poznań, 31.12.2020r.

Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu

Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający - Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza Państwa do składania ofert szacunkowych w postępowaniu polegającym na zakupie lamp UVC i termometrów.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Zakup lamp UVC (5 sztuk)

- Zakup termometrów bezdotykowych (15 sztuk)

Ad. 1

Mobilne, przepływowe urządzenia do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach  wykorzystujące ultrafioletowe promieniowanie UV-C.

Lampy pracujące w obecności ludzi, urządzenia nie przeszkadzające w pracy i mogące być cały czas włączone, nie wpływając na zdrowie pracowników.

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz

- energooszczędne

- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W

- trwałość promiennika: 8000 h

- wydajność wentylatora: 199 m3/h

- dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h

- zasięg działania lampy: 18-36 m2

- klasa zabezpieczenia ppor.: I

- typ obudowy: IP 20

- masa: nie więcej niż 15 kg

- kabel z wtyczką

- transport gratis

Ad. 2

Termometry bezdotykowe

- Tryb ciało 34,0-43,0°C (93.2109.4°F);

- Rodzaj baterii/zasilacza: 2 baterie AAA

- Rodzaj i funkcje termometru: bezdotykowy, elektroniczny, na podczerwień, pomiar na czole, temperatura ciała

- Miejsce pomiaru: czoło, przedmiot, pomieszczenie

- Automatyczne wyłączenie: Tak

- Dokładność pomiaru: w zakresie 34.034.9C:0.3 C / 93.294.8F:0.5F; w zakresie 35.042.0C:0.2 C / 95.0107.6F:0.4F; w zakresie 42.143.0C: 0.3 C 107.8109.4F: 0.5F

- Zakres pomiaru: Tryb ciało 34, - 43,0C (93.2109.4F);

- Czas pomiaru: 2 s

- Podziałka na wyświetlaczu: 0.1C (0.1F)

- Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD

- Funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała

- Odległość od miejsca dokonywania pomiaru: 1–5 cm.

- Funkcja pamięci z zachowaniem wartości 32 ostatnich wyników pomiaru.

- Dwa tryby pomiaru temperatury: skala Fahrenheita i Celsjusza, do wyboru.

- Transport gratis

W związku z powyższym zamówieniem Zamawiający prosi o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi:

Kod: 33100000 Urządzenia medyczne

Kod: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

Opis programu znajduje się pod linkiem

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/014/371/original/8.1_Zapobieganie_ci%C4%99%C5%BCkim_zapaleniom_p%C5%82uc_i_powik%C5%82aniom_pogrypowym_u_os%C3%B3b_z_chorobami_nowotworowymi.pdf?1574245223

- FORMULARZ CENOWY

Formularz cenowy prosimy przesyłać na adres mailowy lukasz.szczepanski@wco.pl lub składać osobiście w biurze projektu - w terminie do dnia 08.01.2021r. do godziny 09:00.

Biuro projektu:

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Zakład Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów

ul. Garbary 15

61-866 Poznań

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy  lukasz.szczepanski@wco.pl lub pod numerem tel. 61 8850915