Spis treści

1.  Podstawa opracowania ekspertyzy							str.  3

2.  Przedmiot cel i zakres ekspertyzy							str.  3

3.  Opis zmian związanych z przebudową dotyczącą konstrukcji nośnych		str.  4

4.  Analiza nośności i propozycja nowych rozwiązań konstrukcyjnych			str.  4

5. Ocena możliwości realizacji przebudowy, wytyczne realizacji				str.  6

6. Wnioski końcowe i zalecenia								str.  7

7. Załącznik - Obliczenia proponowanych układów konstrukcyjnych – koncepcja,

obliczenia szacunkowe, rysunki schematyczne						str.  8

Ekspertyza techniczna

Wielkopolskie Centrum Onkologiczne – Poznań ul. Garbary 15

PRZEBUDOWA PARTERU

1. Podstawa opracowania ekspertyzy.

Ekspertyzę opracowano na zlecenie Pracowni Projektowej – Dorota Zamelska,

Poznań ul. Wł. Kotwicza 19 z dnia 14.06.2017 r.

Podstawa opracowania ekspertyzy :

- rysunki inwentaryzacyjne architektoniczne podlegającego przebudowie obiektu

udostępnione przez zleceniodawcę

- archiwalny projekt przebudowy modernizowanych wyższych kondygnacji

rozpatrywanego obiektu opracowany w 2005 r

- zakres przebudowy przedstawiony na rzutach architektonicznych, dotyczący

parteru obiektu

- ustalenia dotyczące zakresu ekspertyzy z projektantem przebudowy

- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 20.06.2017 r, informacje uzyskane od

użytkownika dotyczące stanu ścian

- obecnie obowiązujące normy i przepisy

2. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest przebudowa budynku Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego w Poznaniu przy ul. Garbary 15. Zakres przebudowy obejmuje parter przedmiotowego obiektu.

Celem ekspertyzy jest ocena możliwości wprowadzenia zmian w konstrukcji obiektu

związanych z projektowaną przebudową obejmującą jego parter.

Zakres ekspertyzy obejmuje:

- opis zmian związanych z przebudową dotyczących konstrukcji nośnej obiektu

- analizę nośności propozycji zmian układów konstrukcyjnych związanych z przebudową – koncepcja wprowadzenia nowych rozwiązań

- ocenę możliwości przebudowy wraz z wytycznymi realizacji proponowanych rozwiązań zarówno w zakresie projektowym jak i realizacyjnym

3. Opis zmian związanych z przebudową dotyczących konstrukcji nośnej

Strefy zmian związanych z przebudową dotyczących konstrukcji nośnej budynku oznaczono na rys. 1. Są one następujące:

- Strefa A – przekucia wewnętrznych ścian nośnych – nowe otwory drzwiowe w części obiektu o konstrukcji nośnej w układzie ścian podłużnych i poprzecznych, podpiwniczonej. Ściany nośne wykonane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, dwustronnie tynkowane o grubości łącznej 56 cm na fragmentach obciążonych stropem gęsto żebrowym typu Westfal z izolacją z gruzu z wapnem, wykończony posadzką cementową pokrytą wykładziną.

(  Strefa A1 – otwór drzwiowy o wymiarach: szerokość 2,40 m, wysokość 3,14 m

(  Strefa A2 – otwór drzwiowy o wymiarach: szerokość 1,00 m, wysokość 2,10 m

- Strefa B- przekucie ściany wewnętrznej po stronie elewacji północnej – wejście do ogrodu zimowego, w części obiektu o konstrukcji nośnej szkieletowej żelbetowej,   niepodpiwniczonej. Ściana o konstrukcji niezależnej, wykonana jest z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, ocieplona, dwustronnie tynkowana o grubości łącznej 70 cm.  Ściana nieobciążona stropami z wyższych kondygnacji, zwieńczona wieńcem żelbetowym.

(  otwór o wymiarach: szerokość 4,10m, wysokość 3,00m, ze słupem pośrodku

- Strefa C – wyburzenie obudowy komina w obrębie parteru / na wyższych kondygnacjach komin został usunięty /.  W tym przypadku proponuje się wprowadzenie dodatkowego  podciągu przejmującego obciążenia ze stropu nad parterem, dotychczas opartego na obudowie komina. Zakłada się podparcie podciągu na ścianie zewnętrznej o łącznej grubości 68cm oraz wewnątrz na żelbetowym podciągu o przekroju 42cm x 61,5cm /szerokość x wysokość /. Obszar w obrębie wyburzonego komina wymagać będzie przestropienia.

- Strefa D – wyburzenie pozostałości szybu technicznego oraz fragmentu ściany nośnej w obszarze projektowanej pochylni, na których oparte są stropy wyższych kondygnacji. To rozwiązanie modernizacyjne wymagać będzie wprowadzenia układu podciągów podpierających strop nad parterem oraz istniejący słup aktualnie stanowiący podparcie wyższych kondygnacji i części stropodachu. Zakłada się wprowadzenie nowego słupa opartego na poziomie parteru na ścianach piwnicy, zlokalizowanego w osi istniejącego słupa. Dodatkowo obszar w obrębie wyburzonego szybu wymagać będzie przestropienia.

W miejscu wyburzenia fragmentu ściany na odcinku 1,45m, wprowadzony zostanie układ ramowy obciążony stropem nad parterem oraz wyższymi kondygnacjami na odcinku usuniętego muru. Rama oparta zostanie na poziomie parteru na ścianach piwnic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .

4. Analiza nośności i propozycja nowych rozwiązań konstrukcyjnych

Analiza nośności nowych układów konstrukcyjnych dotyczy rozwiązań koncepcyjnych została przedstawiona w załączniku. Założenia do analizy przyjęto na podstawie archiwalnej dokumentacji modernizacji wyższych kondygnacji, propozycji architektonicznych założeń przebudowy parteru, przeglądu obiektu i informacji uzyskanych od użytkownika. Na tym etapie nie udało się przeprowadzić inwentaryzacji konstrukcyjnej. Dostęp do elementów nośnych był utrudniony i wymagałby demontażu obudowy co nie było możliwe w okresie funkcjonowania szpitala. W trakcie przeglądu dokonano jedynie oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych dostępnych i sprawdzenia ich wymiarów zewnętrznych.

Analizę nośności przedstawiono w załączniku . Poniżej podano opis proponowanych rozwiązań  w określonych strefach, oznaczonych A do D – Rys.1.

- Strefa A -  Rys.2;     A1 – 2a,   A2 – 2b

W strefach A1 i A2 przewiduje się wprowadzenie nadproży z dwóch ceowników ze stali S235;  A1 2C260,   A2  2C160  opartych na ścianach poprzez poduszki betonowe.

W trakcie montażu zaleca się następującą kolejność robót:

- ceowniki wprowadzać w ścianę pojedynczo, osobno po każdej stronie  w kolejno wykute   bruzdy, licując krawędzie pasów z murem

- po wypoziomowaniu na podporach – poduszkach betonowych, połączyć śrubami

- uzupełnić uszkodzenia muru zaprawą uszczelniającą / pęczniejącą /

Przed przystąpieniem do projektowania sprawdzić kierunek nośny stropów czy nie występuje dodatkowe dociążenie nadproży.

- Strefa B – Rys.3

W strefie B przewidywane jest nowe przejście do ogrodu zimowego – podwójne drzwi z wewnętrznym słupem. Zaproponowano nadproża o przekroju z 2C200 ze stali S235. Nadproża po stronie zewnętrznej oparte są na wspornikach mocowanych do żelbetowych słupów konstrukcyjnego układu ramowego. Słup zaproponowano o przekroju rurowym /zgodnie z wytycznymi architektonicznymi /   (  108x10 dołem oparty na indywidualnym fundamencie, górą mocowany do żelbetowego wieńca.

Poziom oparcia nadproży przyjęto + 2,94 m ze względu  na zarezerwowanie przestrzeni na wspornikowe  podpory nadproży, około 40 cm.

W trakcie montażu zaleca się  następującą kolejność robót:

- wykuć otwory w ścianie dla montażu wsporników na słupach

- wykuć pionową bruzdę dla wprowadzenia słupa w ścianę, podeprzeć na wcześniej przygotowanym fundamencie , zakotwić kotwami Hilti i zamocować do wieńca

- wprowadzić ceowniki zgodnie  z zaleceniami podanymi dla strefy A

- wyburzyć ścianę, połączyć nadproża na wspornikach, uzupełnić uszkodzenia muru

Przed przystąpieniem do projektowania należy sprawdzić nośność żelbetowych słupów.

- Strefa C – Rys.4

W strefie C z uwagi na wyburzenie komina przewiduje się wprowadzenie podciągu w osi podłużnej jego obudowy o przekroju HEA 180. Podciąg od strony ściany zewnętrznej oparty będzie na murze poprzez poduszkę betonową, a od strony korytarza na istniejącym żelbetowym podciągu o wymiarach 42x 62,5 cm / szerokość x wysokość /. Jeżeli kierunek nośny stropu poza kominem ale w jego bezpośrednim sąsiedztwie, będzie równoległy do podciągu , układ należy uzupełnić o belki nr 2 prostopadłe do podciągu. Połączenie belek z podciągiem należy wykonać w obrysie podciągu, a z drugiej strony opierać na ścianie klatki schodowej poprzez poduszki betonowe.

Realizacja wyburzenia i montażu nowych elementów konstrukcyjnych wymaga opracowania projektu w tym zakresie ze szczególnym zwróceniem uwagi na lokalizację, nośność i podparcie podpór montażowych.

Przed przystąpieniem do projektowania należy sprawdzić nośność podciągu po ustaleniu przebiegu i przekroju zbrojenia. Przy zbyt małej nośności proponuje się wprowadzenie słupa stalowego w obrębie ściany.

- Strefa D – Rys.5

W strefie D przewiduje się wyburzenie szybu technicznego stanowiącego podparcie stropów wyższych kondygnacji oraz stropu nad parterem. Głównym elementem nośnym przejmującym te obciążenia jest nowy słup – Poz. 5 przyjęty o przekroju z 2C220. Stanowi on podparcie dla istniejącego słupa wykonanego z 2C160 przenoszącego obciążenia z wyższych kondygnacji, aktualnie podpartego na murze szybu przeznaczonego do wyburzenia. Dodatkowe obciążenia stropem nad parterem słupa – Poz. 5 przekazywane będą przez Poz.1 – 2I 220, Poz.2 – 2I140, Poz.3  – 2I220.

Zakłada się posadowienie słupa Poz.5 na poziomie 0.00 poprzez strop parteru na ścianach piwnic poprzez poduszkę żelbetową. Z uwagi na konieczność usunięcia istniejącego podciągu żelbetowego w osi Poz.3 belki tej pozycji należy rozsunąć na odległość 40 cm. Podobna sytuacja występuje w osi podciągu Poz.1, tu proponuje się obniżenie dwuteowników do poziomu dolnej krawędzi istniejącego podciągu i jego podparcie wraz ze stropem. Poz. 1, 2, 3  centralnie oparte są na Poz.5, zewnętrznie na ścianach poprzez poduszki betonowe.

Dodatkowo w tej strefie należy wprowadzić podciąg Poz.4 – 2 HEA 240 – układ ramowy. Stanowi on podparcie stropu nad parterem oraz fragmentu ściany nośnej

o długości 1,45m wyburzonej na parterze, istniejącej na wyższych kondygnacjach.

Realizacja wyburzenia i montażu nowych układów konstrukcyjnych wymaga opracowania projektu w tym zakresie obejmującego:

- rodzaj i lokalizację podpór montażowych prowadzonych przez wszystkie kondygnacje obiektu aż do poziomu posadzki piwnicy z bezpiecznym rozprowadzeniem obciążeń

- sposób i kolejność montażu elementów Poz.1 do Poz.5.

Przed przystąpieniem do projektowania należy sprawdzić założenia przyjęte do analizy nośności elementów Poz.1 do Poz.5.

Z uwagi na możliwość wystąpienia wykonania wzmocnienia istniejących fundamentów lub wykonania nowych, konieczne jest opracowanie dokumentacji określającej aktualne warunki gruntowo -  wodne.

5. Ocena możliwości realizacji przebudowy, wytyczne realizacji

Przebudowa budynku szpitala WCO w Poznaniu przewiduje przeprowadzenie

szeregu prac w obszarze parteru zarówno w części o konstrukcji szkieletowej jak i w

części o konstrukcji w układzie ścian podłużnych i poprzecznych.

Dokonany przegląd budynku zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz pozwala określić

stan obiektu jako zadowalający. Nie stwierdzono na dostępnych i widocznych

głównych elementach nośnych  uszkodzeń, które świadczyłyby o niespełnieniu

warunków określonych przez I lub II stan graniczny. Pewne zastrzeżenia budzi stan

ścian. Z informacji uzyskanych od użytkownika ściany , które aktualnie są obudowane

wcześniej zostały przemurowane ze względu na spękania, dotyczy to szczególnie

fragmentów ścian elewacji północnej oraz wschodniej.

Można przyjąć, że zakładany zakres przebudowy jest możliwy. Warunkiem jest

spełnienia zaleceń podanych dla proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych przy

sprawdzeniu założeń do obliczeń.

Wytyczne realizacji proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych dla poszczególnych

stref w zakresie projektowym jak i realizacyjnym zostały podane w pkt.4 niniejszego

opracowania.

6. Wnioski końcowe i zalecenia

6.1 Ogólny stan techniczny obiektu w obrębie przewidywanej przebudowy

parteru jest poprawny, pewne zastrzeżenia budzi stan ścian lokalnie spękanych z

przeprowadzoną ich naprawą – przemurowaniem / po zdjęciu obudowy ścian i

ustaleniu ich stanu, przed montażem nowych elementów konstrukcyjnych będzie

można dokonać ich przeglądu i ewentualni wzmocnień lub przemurowań /.

  - Założony zakres przebudowy związany z  wprowadzeniem nowych

rozwiązań konstrukcyjnych jest możliwy biorąc pod uwagę  ogólny stan techniczny obiektu, pod warunkiem uwzględnienia wytycznych opisanych dla poszczególnych stref, podanych w niniejszym opracowaniu.

  - Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne w strefach oznaczonych A, B, C, D

mają charakter propozycji. Przed przystąpieniem do realizacji zadania konieczne jest opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego poprzedzonych:

- sprawdzeniem kierunku nośnego stropów po demontażu obudowy - stropów podwieszonych / strefy A C D  /

-  sprawdzeniem stanu ścian po demontażu obudowy  / A B C D /

-  sprawdzeniem nośności podciągu żelbetowego / strefa C / słupa żelbetowego

ramy / strefa D /.

  - Z uwagi na konieczność wykonania fundamentów lub ich wzmocnienia należy

opracować dokumentację geologiczną ustalającą warunki gruntowo – wodne

  - Dla realizacji  założonego zakresu przebudowy wymagane jest opracowanie

projektu rozbiórek i montażu nowych konstrukcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na lokalizację, nośność i podparcie podpór montażowych.