Informacje dodatkowe nie zawarte w projekcie technicznym.

- Gabinet zabiegowy (pomieszczenie 115a) – rysunek 0/5, fotel do infuzji : fotel o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż FAMED 01M.

- W zakres wyceny (oferty) nie wchodzą : kosze na śmieci, pojemniki na ręczniki papierowe, dozowniki mydła w płynie.

Meble dodatkowe nie ujęte w projekcie technicznym.

W wycenie (ofercie) uwzględnić należy dostawę i montaż metalowej szafy dla Oddziału Radioterapii Ogólnej I – dodatkowy rysunek w załączeniu.

Wymiary zewnętrzne szafy i nadstawki : 178x47x250cm.

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja szafy metalowa z blachy o grubości 1,5mm. Elementy zgrzewane dodatkowo wzmocnione za pomocą wspawanych łączników. Wszystkie łączenia szlifowane i polerowane. Drzwi ze schowanymi zawiasami (wewnętrzne kryte). Wymaga się zastosowania zawiasów chromowanych. Konstrukcja drzwi musi zapewniać wentylację, bez naruszenia powierzchni elementów konstrukcyjnych.

Estetyczny i solidny uchwyt wpuszczany, wykonany z blachy nierdzewnej, z zamkiem ZMM – nierdzewnym, zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Nie dopuszcza się stosowanie zamków z elementami z tworzywa sztucznego.

W szafie półki z możliwością regulacji poziomej, ilość zgodnie z rysunkiem.  Minimalny udźwig półek 100kg.

Korpus malowany w technologii piecowej.

Półki wykonane z blachy z atestem potwierdzającym odpowiednią klasę higieny oraz odpowiednie parametry fizyko – chemiczne. Zamawiający wymaga dostarczenia atestu potwierdzającego wykonanie szaf z materiałów niepalnych (powłoki malarskie, którymi pokryte będą szafy).

Kolor szafy i półek jak RAL 9001 , do wyboru przez Użytkownika z palety kolorów Dostawcy. Szafa po ustawieniu przymocowana trwale do ściany przez Dostawcę.