SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania.

- Zakres opracowania.

- Specyfikacja techniczno - materiałowa.

- Uwagi końcowe.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Projekt mebli - II piętro - Oddział Chirurgii Onkologicznej II.                                  (w osobnej teczce)

1.2	Rozmieszczenie pomieszczeń Zakładu	1:50

2.2	Sala łóżkowa - 2001	1:50

3.2	Sekretariat - 2002	1:50

4.2	Dyżurka lekarska - 2003	1:50

5.2	Pokój Zastępcy Ordynatora - 2005	1:50

6.2	Kuchnia - 2006	1:50

7.2	Brudownik - 2007, Korytarze (fragm.) - K2001, K2002	1:50

8.2	Pokój badań - 2009	1:50

9.2	Pokój rozmów - 2010	1:50

- Projekt mebli - III piętro - Oddział Chemioterapii.

1.3	Rozmieszczenie pomieszczeń Zakładu	1:50

2.3	Gabinet Ordynatora - 3001	1:50

3.3	Dyżurka lekarska - 3002	1:50

4.3	Oddział dzienny chemioterapii - 3004	1:50

5.3	Dyżurka lekarska - 3005	1:50

6.3	Poradnia chemioterapii II - 3007	1:50

7.3	Poradnia chemioterapii I oraz Poradnia rehabilitacji - 3008	1:50

8.3	Sekretariat Oddziału  Chemioterapii - 3010	1:50

9.3	Pokój badań - 3011	1:50

10.3	Korytarz (fragm.) - K301	1:50

11.3	Pokój socjalny przy dyżurce pielęgniarek - 3022	1:50

- Projekt mebli - IV piętro - Oddział Radioterapii Ogólnej II.

1.4	Rozmieszczenie pomieszczeń Zakładu	1:50

2.4	Basenownia - 4002	1:50

3.4	Kuchnia - 3003	1:50

4.4	Dyżurka lekarska - 4004	1:50

5.4	Sale chorych - 4005a, 4005b.Magazynek - 4005c	1:50

6.4	Gabinet zabiegowy - 4007	1:50

7.4	Sale chorych - 4009a, 4009b. Magazynek - 4009c	1:50

8.4	Dyżurka pielęgniarek - 4010	1:50

9.4	Magazyn czystościowy - 4011	1:50

10.4	Toaleta - 4012	1:50

11.4	Korytarz (fragm.) - K401	1:50

- Projekt mebli - V piętro - Zakład Immunologii i Diagnostyki Nowotworów.

1.5	Rozmieszczenie pomieszczeń Zakładu	1:50

2.5	Gabinet zabiegowy - 5001	1:50

3.5	Gabinet lekarski - 5002	1:50

4.5	Pokój Oddziałowej - 5003	1:50

5.5	Magazyn czystościowy - 5004.Sala chorych Nr 1 - 5005	1:50

6.5	Sala chorych Nr 2 - 5006	1:50

7.5	Pokój przygotowawczy - 5007.

Magazyn sprzętu med.- 5007a	1:50

8.5	Sala chorych Nr 3 - 5008	1:50

10.5	Pokój lekarzy - 5010	1:50

11.5	Brudownik - 5011	1:50

12.5	Kuchnia - 5012	1:50

13.5	Korytarz (fragm.) - K503	1:50

14.5	Przedsionek 	1:50

- Projekt mebli - VI piętro - Laboratorium.

1.6	Rozmieszczenie pomieszczeń Laboratorium	1:50

2.6	Pokój pobrań - 6001	1:25

3.6	Rejestracja/Sekretariat - 6002	1:25

4.6	Gabinet Kierownika  - 6003	1:25

5.6	Pokój przygotowań	1:25

7.6	Pracownia analityki ogólnej - 6006	1:25

8.6	Serologia - 6007	1:25

9.6	Magazynek - 6008	1:25

10.6	Hematologia - 6009	1:25

11.6	Kuchnia socjalna	1:25

13.6	Szatnia  - 6011	1:25

14.6	Zmywalnia - 6015	1:25

15.6	Poczekalnia - K602	1:25

16.6	Korytarz (fragm.) - K604	1:25

CZĘŚĆ OPISOWA

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Inwentaryzacja pomiarowa.

1.2.	Dokumentacja inwentaryzacyjna w formie elektronicznej otrzymana

od Inwestora.

1.3.	Uzgodnienie z Inwestorem i Użytkownikami pomieszczeń

na poszczególnych piętrach.

- ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt zawiera wytyczne techniczno - materiałowe dla wykonania mebli                     na indywidualne zamówienie, dostosowanych do potrzeb i specyfiki pracy                   w pomieszczeniach pięciu pięter (II, III, IV, V, VI) budynku C                                  (skrzydło od ul. Garbary) w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu,                   ul. Garbary 15.

Wszystkie meble (rodzaj, materiały, kolory) zaprojektowano zgodnie z sugestiami             i wymogami Użytkownika.

Ściany większości pomieszczeń wykonane są z płyt STG, w związku z tym,

należy dostosować sposób montażu mebli (szczególnie wiszących, zaprojektowanych na wyraźnie życzenie Użytkownika) do istniejących warunków, zapewniając stabilność mebli i bezpieczeństwo ich użytkowania.

Meble z płyty meblowej oraz meble ze szkieletem z profili aluminiowych nie podlegają standardom wymiarowym, należy wykonać je w oparciu o wytyczne podane w projekcie. Ze względu na małą powtarzalność mebli w poszczególnych pomieszczeniach , należy bardzo dokładnie sprawdzić na budowie wszystkie wymiary, zestawienie ilościowe oraz wymiary mebli, a także rozmieszczenie instalacji i wyposażenia.

Ewentualne zmiany należy konsultować z Projektantem.

Meble gotowe, takie jak: fotele obrotowe, sofy, fotele, kanapy, itp. powinny spełniać wszystkie opisane wymogi techniczno - materiałowe.

W zestawieniu nie uwzględniono typowych mebli i akcesoriów medycznych oraz higieniczno - sanitarnych, takich jak: łóżka dla pacjentów, stoliki przyłóżkowe, leżanki, fotele do pobierania krwi, wózki, itp., a także: kosze na śmieci, dozowniki mydła i ręczników papierowych, itp. Zakup tych mebli i ich ilość należy koniecznie skonsultować z Inwestorem i Użytkownikiem każdego z pomieszczeń ( w wielu pomieszczeniach istnieje konieczność wymiany sprzętów i mebli medycznych - np.: w Laboratorium), natomiast dobór koloru w nadzorze na podstawie wzorników producenta, dostarczonych przez Wykonawcę.

Zestawienie mebli nie zawiera ponadto wszelkiego typu sprzętów kuchennych, np.:

lodówek, kuchenek mikrofalowych, zlewozmywaków, umywalek, baterii, płyt ceramicznych, itp. Projektant sugeruje jedynie wymiar oraz sposób montażu (patrz - punkt:" Sprzęty dodatkowe").

WSZYSTKIE MEBLE MUSZĄ BYĆ ZMYWALNE, ŁATWE DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, STARANNIE WYKOŃCZONE I TRWAŁE.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIAŁOWA.

MEBLE W LABORATORIUM ORAZ GABINETACH ZABIEGOWYCH

(pomieszczenia: II piętro - 2001 sala łóżkowa (część); 2009 pokój badań (część); III piętro - 3004 oddział dzienny chemioterapii; IV piętro - 4007 gabinet zabiegowy; V piętro - 5001 gabinet zabiegowy; 5007 pokój przygotowawczy; VI piętro - 6001 pokój pobrań; 6004 pokój przygotowania materiału; 6005 biochemia; 6006 pracownia analityki ogólnej; 6007 serologia; 6009 hematologia; 6015 zmywalnia)

Wszystkie szafki wykonać na konstrukcji z anodowanych profili aluminiowych,               o zamkniętym przekroju. Profile aluminiowe i złączki tworzące system, pozwalający na wykonanie bardzo trwałej i estetycznej konstrukcji bazowej.

We wnętrzu szafek nie może być żadnych szczelin, rowków, w których mogłyby się gromadzić zanieczyszczenia.

Łączniki profili aluminiowych dopasowane do koloru aluminium.

Ze względu na wypełnienie korpusu szafek pomiędzy profilami konstrukcji, powyższe pomieszczenia podzielić na:

- pomieszczenia o zaostrzonych wymogach sterylności (Laboratorium - pomieszczenia: 6004 Pokój przygotowania materiału i 6015 Zmywalnia) - wypełnienie między profilami blachą kwasoodporną, malowaną proszkowo   RAL 9001;

- pomieszczenia o wysokich wymogach sterylności (Laboratorium - pomieszczenia: 6001 pokój pobrań, 6005 biochemia, 6006 pracownia analityki ogólnej, 6007 serologia, 6009 hematologia oraz: 2001 sala łóżkowa; 2009 pokój badań, 3004 oddział dzienny chemioterapii; 4007 gabinet zabiegowy; 5001 gabinet zabiegowy; 5007 pokój przygotowawczy) - wypełnienie między profilami płytą laminowaną wysokiej jakości laminatem.

Wypełnienie z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm. Obrzeże PCV na gorąco             w kolorze dopasowanym do laminatu, gr. 2mm, o zaoblonych krawędziach.

Ściany tylne - płyta HDF w kolorze korpusu.

Uwaga: Ze względów higienicznych laminować wszystkie krawędzie płyt.

Nóżki wysokie (min. 15cm z możliwością regulacji wysokości) bez listwy cokołowej.

Fronty meblowe w obu przypadkach  - płyta meblowa, pokryta laminatem twardym, wysokociśnieniowym HPL. Laminować każdą krawędź.

Fronty przeszklone - szkło białe matowe w ramie z profili aluminiowych 19mm.

Szuflady - prowadnice typu Tandembox Blum; samodomykanie z hamulcem; wytrzymałość na znaczne obciążenia.

Szafki, półki, platformy przeznaczone na odczynniki zabezpieczyć tworzywem chemoodpornym, co zapewni wysoką odporność na chemikalia (uzgodnić z Użytkownikiem).

Wyposażyć w zamki w miejscach uzgodnionych z Użytkownikiem.

W miejscach zaznaczonych na rysunkach, wykonać wzmocnione konstrukcje pod stanowiska robocze z urządzeniami medycznymi o dużej wadze (ustalić                       z Użytkownikiem ewentualne miejsca dodatkowego wzmocnienia konstrukcji mebli).

SZAFKI I SZAFY BIUROWE, KONTENERY SZUFLADOWE, NADSTAWKI               NA SZAFY, SZAFKI KUCHENNE, ITP.

Korpusy, fronty i półki wewnętrzne z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, zaokleinowanej obrzeżem PCV. Ściany tylne - płyta HDF w kolorze korpusu.

Połączenia niewidoczne - złącza mimośrodowe.

Wieńce górne i dolne szafek biurowych niskich i kontenerów szufladowych z płyt laminowanych gr. 24mm. Półki z możliwością regulacji wysokości.

Fronty szafek - płyta laminowana gr. 18mm, kolor i rodzaj laminatu wg wytycznych dla poszczególnych pomieszczeń zamieszczonych na rysunkach, obrzeża zaokleinowane dopasowanym kolorystycznie PCV gr. 2mm o zaoblonych krawędziach. Sposób otwierania (prawe i lewe) wg rysunków.

Nóżki szafek niskich - wys. 5cm, z możliwością poziomowania.

Szafy biurowe wysokie, szafki kuchenne, szafki socjalne - na cokołach z płyt meblowych.

Kontenery mobilne podblatowe i platformy na jednostki komputerowe na kółkach (do wykładzin PCV) niebrudzących nawierzchni, z hamulcem.

Prowadnice szuflad - rolkowe; samodomykanie z hamulcem; wytrzymałość na znaczne obciążenia (~25kg na szufladę).

Szafki przeszklone - szkło białe matowe w profilach aluminiowych o szer. 19mm.

Szafki wiszące - sposób otwierania szafek  wg rysunków; sposób zawieszenia szafek dostosować do konstrukcji ścian (płyta STG).

W szafkach uchylnych hamulce z samodomykaczem.

Szafki przeszklone wiszące nad biurkami - mechanizm wysokiego podnoszenia, okucia równoległe. Wyposażyć w długie uchwyty relingowe.

Wsporniki półek malowane proszkowo na kolor aluminium (RAL 9006).

Część szaf z drzwiami przesuwnymi - konstrukcja z profili aluminiowych, wypełnienie wg rys.

Fronty szafek ubraniowo - szatniowych wyposażyć w delikatne stalowe lub aluminiowe kratki wentylacyjne (wg rys.).

Wszystkie powierzchnie styku płyt laminowanych z podłogą szczelnie zabezpieczyć przezroczystą uszczelką.

Część szafek i szaf wyposażyć w zamki wpuszczone w drzwi (wg rysunków, dokładną ilość ustalić z Użytkownikiem).

BLATY ROBOCZE, LABORATORYJNE I KUCHENNE

Blaty gr. 28 mm wykończone konglomeratem typu Corian (gr. 13mm); spodnia strona zalaminowana w sposób zapobiegający wypaczaniu; laminować Corianem na wszystkich krawędziach (także bocznych i tylnych). Blaty wywinąć na ściany przylegające (wykonać cokół przyścienny wysokości 30mm z tego samego Corianu , co blat). Przy wycięciach blatów na grzejniki i pilastry również wykonać cokół pionowy j.w. zabezpieczający otwór. Wszystkie połączenia wykonać                    w sposób szczelny i wodoodporny.

W blatach roboczych (m.in. w Laboratorium) wykonać przelotki na kable do urządzeń elektrycznych (ustalić z Użytkownikiem).

Stanowiska robocze w Laboratorium przystosowane do znacznych obciążeń.

Blaty montować w sposób stabilny, umożliwiający ich bezpieczne użytkowania.

Zaoblenia narożników niektórych blatów wg rysunków. Przy zaobleniach narożników uwzględnić powiększenie wymiarów blatu względem szafek podblatowych (projekt nie uwzględnia różnicy wymiarów).

BIURKA, STOŁY

Konstrukcja na belce nośnej (metalowa rama podblatowa); stalowe nogi kolumnowe na stopach z regulacją poziomowania.

Stelaże i nogi malowane proszkowo na kolor aluminium (RAL 9006).

Możliwość prowadzenia kabli w nogach i belce nośnej poziomej i pionowej, uchylne, z łatwym dostępem.

Blaty biurek i stołów - gr. 24mm, zaokleinowane dopasowanym kolorystycznie obrzeżem PCV gr. 2mm o zaoblonych krawędziach. Spodnia strona zalaminowana w sposób zapobiegający wypaczaniu się blatów; okleinować na wszystkich krawędziach.

Zaoblenia narożników niektórych blatów wg rysunków.

Opcję szuflady na klawiaturę dokładnie uzgodnić z Użytkownikiem.

W blatach biurek wykonać przelotki na kable (ustalić z Użytkownikiem), kolor PCV dopasowany do koloru blatu lub stelażu.

Nadstawki biurek z płyty laminowanej gr. 24mm. Połączenia śrubowe niewidoczne.

Biurka odwrócone frontem do pomieszczenia, zaopatrzyć w maskownice.

Niskie stoliki kawowe w pokojach socjalnych - blat gr. 24mm; stelaż z profili o przekroju kwadratowym w kolorze aluminium lub chrom (do uzgodnienia w nadzorze).

MEBLE TAPICEROWANE (KRZESŁA, FOTELE, KANAPY)

Krzesła biurowe mobilne (np.: Nowy Styl - Sonata, Elector, Orlando).

W pokojach, gdzie nie zawężono kryteriów doboru powyższych mebli na rysunkach (np.: pokoje ordynatorów, kierowników, itp.) zastosować następujące wytyczne:

Stelaż metalowy z polerowanego aluminium lub chrom.

Tapicerka zmywalna (eko-skóra, skaj, itp.).

Samohamowne, niebrudzące kółka do powierzchni twardych (wykładziny PCV).

Mechanizm zapewniający stałe wsparcie dla kręgosłupa.

Siedzisko zintegrowane z oparciem (synchro).

Oparcie wysokie z profilowanym odcinkiem lędźwiowym.

Płynnie regulowana wysokość siedziska.

Podłokietniki z tworzywa PCV z regulacja wysokości.

Kolory tapicerki dokładnie ustalić z Projektantem na podstawie wzorników.

Meble muszą być trwałe, przeznaczone na długotrwałe użytkowanie.

Taborety medyczne, fotele do pobierania krwi (np. w Laboratorium)

W razie decyzji Użytkownika o zamianie taboretów kuchennych w niektórych pomieszczeniach na taborety medyczne, uwzględnić poniższe wytyczne.

Taborety medyczne z regulacją wysokości; na kółkach z hamulcami (!) lub stelażu stacjonarnym (na stopkach).

Fotele do pobierania krwi z dwiema podpórkami na ręce (regulacja kąta                          i wysokości), wymiary ok. 75X75 w rzucie - dokładny wybór ustalić                                   z Użytkownikiem.

Tapicerka zmywalna w kolorach pastelowych (kremy, beże), stelaż chrom.

Kolorystykę ustalić z Projektantem w nadzorze.

Meble muszą być trwałe, przeznaczone na długotrwałe użytkowanie.

Kanapy, fotele

W pomieszczeniach, gdzie nie zawężono kryteriów doboru powyższych mebli

na rysunkach (np.: pokoje ordynatorów, kierowników, itp.), zastosować meble               z tapicerką zmywalną (skóra, eko-skóra).

Widoczne elementy stelażu  - chrom (na nóżkach).

Wymiary w granicach podanych na rysunkach.

Kolory jasne (ustalić z Projektantem na podstawie wzorników).

Fotele małe, wymiary ok. 60X60X80.

Stelaż - widoczne elementy w chromie (na nóżkach).

Tapicerka zmywalna (skóra, eko-skóra).

Kolory jasne (ustalić z Projektantem na podstawie wzorników).

Forma mebli prosta (np.: Nowy Styl Club).

Ostateczny wybór mebli tapicerowanych ustalić w nadzorze.

Meble muszą być trwałe, przeznaczone na długotrwałe użytkowanie.

OKUCIA MEBLOWE

Wszystkie okucia powinny być trwałe i odporne na dewastację.

Po montażu wszystkie zawiasy i prowadnice należy wyregulować, a także wypoziomować korpusy, fronty, biurka, blaty.

Prowadnice szuflad - rolkowe, samodomykanie z hamulcem; wytrzymałość na znaczne obciążenia.

Uchwyty stalowe o prostej, relingowej formie i przekroju kwadratowym, mocowane dwupunktowo, bez elementów wystających; kolor aluminium (RAL 9006) lub stalowy.

Zamki wpuszczane w drzwi szafek.

W kontenerach szufladowych zastosować zamki centralne.

Wszelkie złącza meblowe powinny być ukryte.

SPRZĘTY DODATKOWE

Lodówki podblatowe - klasa energetyczna min. A (A+, A++); samodomykający się zawias; możliwość obustronnego montażu drzwi; regulowane nóżki umożliwiające wypoziomowanie lodówki; drzwi prawe lub lewe wg rys. i uzgodnień                               z Użytkownikiem.

Zlewozmywaki i umywalki, baterie

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej (gładkiej), wpuszczane w blat                              ( nie naszafkowe !).Dopasować wymiary do projektu mebli.

Zalecane typy zlewozmywaków:

- zlewozmywak 2-komory bez ociekacza ~80x60 - np.: Franke Eurostar ETX 620i

(78x43,5);

- zlewozmywak 1-komora z ociekaczem  ~80x60 - np.: Franke Eurostar ETN 614

(78x43,5);

- zlewozmywak 1-komora bez ociekacza ~45x45 - np.: Franke Eurostar 610i (45,5x43,5) lub Franke Rambla RAX 610-38N (ø43);

- zlewozmywak 1-komora z ociekaczem ~60x60 - np.: Franke Eurostar                   ETN 611-58 (58x51);

- zlewozmywak 1,5-komory bez ociekacza ~60x60 - np.: Franke Diana                      DIX 260F;

Umywalki wpuszczane w blat, stalowe gładkie, okrągłe typu Pyramis Bolero ø45.

Bateria zlewozmywakowa - nablatowa, mieszaczowa z obrotową długą wylewką.

Bateria umywalkowa - nablatowa, mieszaczowa z krótką wylewką.

Inne sprzęty, takie jak: kuchenki mikrofalowe, płyty ceramiczne, ekspresy do kawy, czajniki bezprzewodowe, itp. - do decyzji Inwestora.

WYPOSAŻENIE DROBNE

Elementy takie, jak: kosze na śmieci (np.: Merida - kosze ze stali nierdzewnej lub chrom) , pojemniki na ręczniki papierowe  i dozowniki mydła w płynie (np.: Merida - obudowa biała) - ilość uzgodnić z Użytkownikiem.

Wieszaki naścienne listwowe (wg rys.) ze stali nierdzewnej, mocować do ściany na wkręty (dokładną ilość ustalić z Użytkownikiem).

KOLORYSTYKA MEBLI

Kolorystyka została dobrana na podstawie ustaleń z Użytkownikiem.

Ustalona kolorystyka zamieszczona została na rysunku aranżacji meblowej każdego pomieszczenia z osobna.

Gotowe meble medyczne (fotele do pobierania krwi, taborety medyczne, itp.)

wybierać w kolorach pastelowych (kremy, beże), stelaż chrom - ostateczny dobór kolorów w nadzorze.

Jakiekolwiek wątpliwości należy konsultować z Projektantem.

UWAGI KOŃCOWE

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wszystkie wymiary mebli, wymiary budowlane oraz ilość mebli dokładnie sprawdzić (szczególnie dokładnie zmierzyć elementy, których wymiar oznaczono ~ ).

W pomieszczeniach biurowych ustalić z Użytkownikiem docelowy rodzaj i ilość jednostek komputerowych - wykonać nadstawki na biurka (jednostka mała, leżąca) lub platformy jezdne (jednostka stojąca).

Konieczne wzmocnienia wynikające z dużych obciążeń ustala Wykonawca mebli,

mając na uwadze stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo Użytkowania.

Sposób montażu mebli wiszących musi uwzględniać istniejącą konstrukcję ścian (płyty STG).

Montaż szuflad na klawiaturę i przelotek na kable  należy przeprowadzić                        w dokładnym porozumieniu z Użytkownikiem mebli.

Meble muszą być wykończone w sposób (i z materiałów) zapewniający ich długoletnie użytkowanie i wysoką estetykę.

Po wyłonieniu Wykonawcy zamówienia, szczegóły dotyczące kolorystyki                         i wykończeń uzgodnić z Projektantem na podstawie wzorników i próbek dostarczonych przez Wykonawcę.

Większość oznaczeń wyrobów może ulec zmianie; podstawą zamówienia jest wyłącznie aktualny próbnik producenta, który należy przedstawić projektantowi celem wykluczenia ewentualnych różnic.

Poznań, styczeń 2009                                                           Opracowała:

mgr inż. arch.

Agnieszka Kozieł-Rotter