Załącznik nr 5A

Zakres czynności przeglądów i konserwacji urządzenia

- agregatu wody lodowej firmy Carrier typ 30GK148.

( PAKIET  9)

kompresor

1. kontrola poziomu oleju

2. temperatura skraplania

3. temperatura gorącego gazu na parowniku

4. temperatura parowania

5. temperatura zasysanego gazu

6. przegrzanie

7. obciążenie obiegu

8. ciśnienie różnicowe oleju

9. ciśnienie ekonomizera

10. sprawdzenie przełączników wysokiego ciśnienia

11. sprawdzenie przełączników niskiego ciśnienia

12. kontrola ogrzewania mis olejowych

13. pobór prądu w amperach

skraplacz

14. sprawdzić zanieczyszczenie lameli

15. sprawdzić lamele pod katem uszkodzeń, przeczyścić

16. sprawdzić wypełnienie czynnikiem chłodniczym

17. woda / powietrza kondensatora

18. sprawdzić działanie wentylatora

19. pobór prądu silników w amperach

chłodnica / parownik

20. temperatura wody

21. straty ciśnienia – wartość zadana, wartość rzeczywista

22. sprawdzić działanie pomp zimnej wody

23. pobór prądu silników w amperach

24. sprawdzić szczelność obudowy

25. sprawdzić izolacje, poprawić

całość urządzenia

26. sprawdzenie wskaźników wilgotności

27. wymiana filtrów freonu

28. sprawdzić pod względem szczelności czynnika chłodniczego

29. sprawdzić pod względem szczelności wody, dociągnąć uszczelki

30. sprawdzić czy są uszkodzenia spowodowane rdzą

mechanizm schładzanie chłodziwa

31. sprawdzić wannę pod katem zanieczyszczeń

32. sprawdzić ogrzewanie wanny

33. smarowanie łożysk silnika i wału

34. smarowanie łożysk pompy chłodziwa

35. pobór prądu silników wentylatorów w amperach

system rur

36. sprawdzić działanie obejścia zimnej wody

37. sprawdzić przewody pod katem uszkodzeń związanych z rdzą

38. sprawdzić izolacje, poprawić

urządzenia sterujące i regulujące

39. regulator pro dialog plus

40. wersja oprogramowania

41. sprawdzić pod katem następstwa faz

42. sprawdzenie napięcia roboczego

43. sprawdzenie nierówności faz

44. sprawdzenie napięcia sterującego, wartość zadana 230V, wartość rzeczywista

45. sprawdzenie napięcia sterującego, wartość zadana 48V, wartość rzeczywista

46. sprawdzenie napięcia sterującego, wartość zadana 24V, wartość rzeczywista

47. sprawdzenie napięcia sterującego, wartość zadana 13,5V, wartość rzeczywista

48. sprawdzenie napięcia pomiarowego, wartość zadana 5V, wartość rzeczywista

49. sprawdzić działanie termostatów sterujących lub sensorów

50. sprawdzić termostat bezpieczeństwa

51. sprawdzić zabezpieczenie mocowe

52. sprawdzić stycznik sterowniczy

53. sprawdzić przekaźnik

54. sprawdzić działanie zaworu elektromagnetycznego

55. sprawdzić działanie regulacji mocy

dane eksploatacyjne

56. godziny eksploatacyjne

57. starty

58. zapamiętanie zgłoszenia o zakłóceniach nr 1 kod

59. zapamiętanie zgłoszenia o zakłóceniach nr 2 kod

60. zapamiętanie zgłoszenia o zakłóceniach nr 3 kod

61. zapamiętanie zgłoszenia o zakłóceniach nr 4 kod

62. zapamiętanie zgłoszenia o zakłóceniach nr 5 kod

dane konfigurowane

63. ilość obciążeń obiegu

64. wybór sekwencji obciążania

65. wybór sekwencji sterowania

66. wybór przełącznika ciśnienia oleju

67. konfiguracja parownika (woda, solanka, najniższa temperatura)

68. regulator wartości zadanej dla zimnej wody

69. regulator zimnej wody zerowanie

70. wybór ograniczenia mocy

71. z-multiplier

72. wybór sterowania pompy parownika

73. wybór sterowania pompy chłodnicy

wartości zadane

74. wartość zadana zimnej wody 1

75. wartość zadana zimnej wody 2

76. wartość zadana skraplania

77. ochrona przed zamarzaniem

78. wartość zadana ciepłej wody 1

79. wartość zadana ciepłej wody 2