SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)– procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 EURO.

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr 8/2011

Dostawa, montaż i serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego oraz dostawa licencji na punkty dostępowe sieci bezprzewodowej.

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Garbary 15

61-866 Poznań

tel. 8-850-500

fax. 8-52-19-48

godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00

adres e- mail: Sekcja Zaopatrzenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii - zaopatrzenie@wco.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EURO zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),zwanej dalej ustawą.

    - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

    - Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. W specyfikacji technicznej określono przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe i dopuszczając równocześnie sprzęt równoważny. Takie określenie przedmiotu zamówienia ma charakter pomocniczy w przygotowaniu oferty. Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt może pochodzić od innego producenta, jednak nie może posiadać parametrów gorszych niż wskazane przez Zamawiającego nazwą lub opisem parametrów sprzętu. Wskazane znakami towarowymi konfiguracje sprzętu należy traktować wyłącznie, jako oczekiwanie Zamawiającego co do parametrów technicznych a nie odnosić do oczekiwań co do producentów sprzętu. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych nie gorszych niż zamawiane. W przypadku ofert równoważnych do załącznika specyfikacji technicznej należy dołączyć dokładny opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu w języku polskim z podaniem typu i producenta zaproponowanego sprzętu – pod rygorem nieważności oferty. Zaproponowane w ofercie równoważnej urządzenia musza być zgodne ze wszystkimi wymaganymi i podanymi normami jakości, posiadać certyfikaty CE oraz:

      - Zgodność z normą EN60601-l-2:2007 dla punktów dostępowych sieci bezprzewodowej

      - Certyfikaty: Energy Star, MIL-STD-810G, IP54 dla  tabletów medycznych.

    - Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7) ustawy.

    - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

    - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy – załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji,

    - Wymagany przez Zamawiającego termin płatności za sprzęt objęty zamówieniem - 30 dni.

    - Okres gwarancji : okres gwarancji nie krótszy niż określony w pkt. III niniejszej SIWZ.

    - Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego oraz dostawa licencji na punkty dostępowe sieci bezprzewodowej.

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30231200-9 - Sprzęt komputerowy,

Ogólne założenia wyjściowe.

- Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego sieci bezprzewodowej oraz tabletów medycznych oraz dostawa licencji na punkty dostępowe sieci bezprzewodowej dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, ul. Garbary 15, w rodzajach wyszczególnionych niżej i opisanych szczegółowo w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji, posiadającego ważne atesty i certyfikaty.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Kontroler sieci bezprzewodowej - KSB

- Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej - AP

- Licencja na 16 punktów AP dla KSB - LIC

- Tablet medyczny z czytnikiem Smart Card  - TAB

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę sprzętu komputerowego oraz tabletów medycznych do siedziby zamawiającego transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko, wniesienie do miejsca wskazanego przez zamawiającego, uruchomienie, przeprowadzenie testu sprawności i zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w SIWZ i złożonej ofercie.

- Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art. 30 ust. 1 i 2 ustawy).

Inne warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

Warunki graniczne realizacji przedmiotu zamówienia

- Do każdego dostarczonego sprzętu komputerowego winny być dołączone instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim  i karty gwarancyjne oraz certyfikaty, o których mowa w pkt. B ppkt.6 niniejszej specyfikacji.

- Warunki gwarancji i serwisu dla sprzętu komputerowego:

Minimalne warunki gwarancji dla sprzętu wymienionego w załączniku 6 :

  - Dla kontrolera sieci bezprzewodowej (KSB): Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy na kontroler. Gwarancja świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. W ramach umowy gwarancyjnej Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania firmowego (ang. firmware)  urządzeń aktywnych będących przedmiotem przetargu oraz dostęp do pomocy technicznej producenta przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.

  - Dla punktów dostępowych (AP):

Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. W ramach umowy gwarancyjnej Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania firmowego (ang. firmware)  urządzeń aktywnych będących przedmiotem przetargu oraz dostęp do pomocy technicznej producenta przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.

  - Dla tabletu medycznego (TAB):

Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych.

- Czas naprawy lub dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach – 48 godzin. Maksymalny czas naprawy do 14 dni.

- W przypadku nie dokonania naprawy w terminach wynikających z warunków określonych w pkt. 3 wymiana wadliwego egzemplarza sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, bez dodatkowych opłat.

- Wymiana urządzeń w okresie gwarancji na nowe w przypadku 2 awarii uniemożliwiających ich eksploatację w pełnym zakresie funkcjonalnym.

- W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy lub wymiany podzespołu obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu, wynikające ze złożonej oferty

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną  dostarczonego sprzętu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące od chwili wydania sprzętu zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru.

- Termin wykonania zamówienia

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu na podstawie zamówień cząstkowych w terminach:

  - do 28 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia dla:

    - Kontroler sieci bezprzewodowej – KSB

    - Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej – AP

    - Licencja na 16 punktów AP dla KSB - LIC

  - do 30 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia dla:

    - Tablet medyczny z czytnikiem Smart Card  - TAB

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) – 4) ustawy, a mianowicie:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

- Spełnią wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w pkt VI niniejszej  specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V niniejszej specyfikacji spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

  - W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

- Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

- W odniesieniu do warunku niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej o których mowa w podpunkcie 1 niniejszego punktu oraz w punkcie VI specyfikacji– muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

- Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę:  w miejscu np. „ nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich PODMIOTÓW występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.

- Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana zobowiązani są przed zawarciem umowy, do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na podstawie art. 25 ustawy w zw. z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane      (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) oraz innych obowiązujących przepisów prawa Zamawiający wymaga by:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne złożyli wraz ofertą oświadczenie, zgodne z warunkami określonymi w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2, w związku z art. 44 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji.

- W celu potwierdzenia, posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy, Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi umieścić w ofercie niżej wymienione dokumenty:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, zamiast dokumentów, o których mowa:
1). w pkt 3, 4, 5 i 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b). nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ,
c). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa wyżej pod literą a) i c) mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa pod literą b), ma być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2). w pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi umieścić w ofercie niżej wymienione dokumenty:

  - Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług o zbliżonym charakterze (dostawy sprzętu komputerowego i sieciowego), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz znaczenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie - W tym celu Zamawiający żąda aby Wykonawca załączył do oferty 3 listy referencyjne, o zrealizowaniu dostaw charakterem zbliżonych do przedmiotu zamówienia przy czym każde z tych zamówień musi być porównywalne z wartością netto oferty (nie może by mniejsze niż 75% wartości netto składanej oferty).W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełnić łącznie.

  - Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi. - W tym celu Zamawiający żąda aby Wykonawca załączył do oferty certyfikat zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakości: ISO 9001:2000 w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia

  - Świadectwo autoryzacji w zakresie handlu oferowanym sprzętem na terenie Polski wydane przez producenta urządzeń sieciowych z punktu. I, II, IV  specyfikacji technicznej.

  - Poświadczenia posiadania przynajmniej jednego inżyniera certyfikowanego przez producenta sprzętu z punktu. I, II, IV specyfikacji technicznej na poziomie minimum specjalisty – certyfikat dla inżyniera dołączony do oferty.

Ponadto, stosowanie do dyspozycji art. 25 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

    - Pełnomocnictwa osób sporządzających ofertę, jeżeli ich kompetencja nie wynika wprost z dokumentów określonych w podpunkcie A punktu VI niniejszej specyfikacji.

    - Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto - podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo.

    - Formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji

    - Oświadczenie o przekazaniu części zamówienia podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 5 ustawy - Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

    - Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty dostarczony sprzęt będzie chroniony gwarancją szczegółową określoną w pkt. III. 2 - 8 niniejszej specyfikacji.

6) Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty dostarczony sprzęt

komputerowy będzie posiadał następujące certyfikaty wymagane przy dostawie sprzętu:

- dla całości dostawy, z wyłączeniem licencji na punkty dostępu sieci bezprzewodowej - zgodność z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem CE,

- dla kontrolerów sieci bezprzewodowej – zgodność z normą EN60601-l-2:2OO7

- dla tabletu medycznego – certyfikat Energy Star , MIL-STD-810G, IP54,

i zostaną one udostępnione do wglądu na każdym etapie postępowania i na każde wezwanie zamawiającego w terminie 24h od wezwania.

7) Opis przedmiotu zamówienia zawierający  np. kart katalogowe/ foldery potwierdzające wszystkie wymagane przez Zamawiającego dane techniczne i parametry oferowanego sprzętu komputerowego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w opisie  przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji

Zamawiający wykluczy z postępowania:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Oferta Wykonawcy, który został wykluczony zostaje uznana za odrzuconą i nie jest rozpatrywana. 
O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Godziny pracy WCO – 7.30- 15.00.

Wszelką korespondencję należy kierować na adres Wielkopolskiego Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia.

Na podstawie art. 27 ustawy –  Zamawiający ustala  następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami.

- Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

- Oferta musi być złożona na piśmie w terminie składania ofert.

- Wnioski, zawiadomienia, informacje i oświadczenia (nie dotyczy oświadczeń wymaganych w SIWZ, które muszą być dołączone do oferty na piśmie) przekazywane mogą być faxem.

- Każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt. 3,

- W przypadku złożenia dokumentów faxem, uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wymaganego terminu. Fax nie jest wymagany w przypadku złożenia dokumentu pisemnie w terminie.

- W przypadku wniesienia pytań o wyjaśnienie treści SIWZ (faxem lub pisemnie) Zamawiający prosi o przesłanie treści tych dokumentów e-mailem na adres: zaopatrzenie@wco.pl; w celu ułatwienia i przyspieszenia odpowiedzi oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.

- SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Przepisy art.38 ust.4 i 6 ustawy stosuje się odpowiednio.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- pod względem merytorycznym - mgr inż. Mirosława Mocydlarz- Adamcewicz

tel. 61/8 850 678, mgr inż. Dariusz Kowalczyk tel. 61/8 850 883

- pod względem formalnym: dział zamówień publicznych i zaopatrzenia: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Maria Wielgus, tel. 61/ 8850 644,  61/ 8850 911 i fax 061/ 8850 698,

- pod względem prawnym: mgr Michał Mikołajczak tel. 0-61/ 8850 644

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

- Termin związania oferta.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

    - Ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy.

    - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Faks lub droga elektroniczna nie stanowią formy pisemnej, aby były skuteczne muszą być niezwłocznie potwierdzone pismem.

    - Wykonawca składa ofertę, zgodnie z wymaganiami ustawy oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – art. 36 ust. 2 pkt 8 ustawy.

    - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert - (art. 84 ust. 1 ustawy).

    - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, o których mowa w punkcie VI podpunkt 1.1 specyfikacji, upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty oraz dokonywania innych czynności w toku postępowania o zamówienie publiczne winno być dołączone do oferty.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.

    - W związku z wejściem w życie nowej Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, Dz.U. nr 225, poz.1635 oraz w związku z opinią Urzędu Zamówień Publicznych nr UZP/DP/O-RJE/4830/1996/07 z dnia 30.01.2007r. w sprawie opłaty skarbowej w zamówieniach publicznych, w której stwierdza się, iż złożenie dokumentu pełnomocnictwa (do reprezentowania lub zawarcia umowy) przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej informujemy, że wniesienie opłaty skarbowej w przypadku dołączania do ofert Pełnomocnictwa nie jest obowiązkowe. Powyższe wynika z opinii prawnej Departamentu Prawnego UZP. W dalszym ciągu brak jest innych opinii prawnych i ugruntowanego orzecznictwa w tej sprawie.

    - Każda strona oferty wraz z załącznikami ma być ponumerowana i podpisana, w czytelny sposób przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

    - Wszystkie strony oferty winny być połączone – (zszyte zszywaczem lub bindownicą lub w skoroszycie)  w sposób zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

    - Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji. Formularz Ofertowy oraz inne załączniki, stanowiące integralną część specyfikacji, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowienia niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tegoż dokumentu.

    - Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

      - Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Wykonawcy oznaczonych w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony – Dostawa, montaż i serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego oraz dostawa licencji na punkty dostępowe sieci bezprzewodowej. (nr 8/2011) dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Nie otwierać przed ........................................../data otwarcia ofert/

Każda oferta opatrzona zostanie numerem wpływu odnotowanym na kopercie oferty.

      - Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej, należy przygotować w sposób określony powyżej i przesłać w zewnętrznej kopercie, na której powinna znajdować się pieczęć Wykonawcy, zaadresowanej w następujący sposób:

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Ul. Garbary 15,

  - Poznań

Przetarg nieograniczony – Dostawa, montaż i serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego oraz dostawa licencji na punkty dostępowe sieci bezprzewodowej.8/2011

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w pokoju 3089 (Kancelaria – III piętro), w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 14.30 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.02.2011. do godz. 0900.

- Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2011. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego – Kantor Cegielskiego, Rotunda, parter pokój nr 001.

  - Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Oferty zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z przepisami ustawowymi i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

- Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty.

- Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą Ustawą o cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego i cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 nr 2 do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad obowiązujących w rachunkowości.

- Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie  i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym  w niniejszej SIWZ.

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są ustalone na okresie trwania umowy, poza przypadkami określonymi we wzorze umowy ramowej (załącznik nr 4 do siwz)  i nie wzrosną i nie podlegają negocjacjom.

- Do rozliczeń za realizację zamówień  cząstkowych stosowana będzie cena jednostkowa netto za poszczególny sprzęt lub licencje.

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy

Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe – w zakresie podanym poniżej,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

i o dokonanych poprawkach zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Za oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający uzna w szczególności:

1) błędny wynik mnożenia ceny jednostkowej oraz ilości zamawianych sztuk,

2) błędny wynik podsumowania poszczególnych pozycji, przyjmując, że prawidłowo wyliczono cenę za  poszczególne pozycje,

3) rozbieżność pomiędzy wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje się tę wartość, która odpowiada poprawnemu arytmetycznie wyliczeniu ceny

Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z ich poprawienia.

Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnienia wymagań niniejszej SIWZ, Komisja

Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej.

A) 	Ogólny wzór wyliczający wartość punktową ceny ogółem brutto ( wiersz 5 kolumna  „Wartość brutto” kalkulacji	cenowej zawartej w Formularzu Ofertowym):

(ogółemC min : ogółemC n) x W,

gdzie:

W - waga

ogółemC min -  najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych (wartość brutto -w poz. 	          1- 4 kalkulacji cenowej zawartej w Formularzu Ofertowym)

ogółemC n -     cena ogółem brutto ocenianej oferty (suma wartości brutto-w poz. 1-4 kalkulacji

cenowej zawartej w Formularzu Ofertowym)

1 % = 1 pkt

B) Ogólny wzór wyliczający wartość punktową ceny poszczególnego asortymentu:

(C min : C n) x W

gdzie:

W - waga

C min - najniższa cena brutto („wartość brutto” kolumna nr x kalkulacji cenowej zawartej w 	Formularzu Ofertowym) spośród oferowanych w ramach poszczególnego asortymentu

C n -   cena brutto („wartość brutto” kolumna nr x kalkulacji cenowej zawartej w Formularzu

Ofertowym) ocenianej oferty w ramach poszczególnego asortymentu

1% = 1 pkt

C)        Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny	ofert wymienione powyżej tj.: punktów uzyskanych w każdej pozycji asortymentu (poz.1-	4 kalkulacji cenowej zawartej w Formularzu Ofertowym) oraz punktów za cenę ogółem 	brutto ( wiersz 5 kolumna „Wartość brutto” kalkulacji cenowej zawartej w Formularzu 	Ofertowym).

| L.P. | ASORTYMENT | KRYTERIUM OCENY OFERT | WAGA | WARTOŚĆ PUNKTOWA CENY WYLICZANA BĘDZIE WEDŁUG WZORU: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontroler sieci bezprzewodowej - KSB | cena | 10% | (Cmin KSB : Cn KSB) x 10 |
| 2 | Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej - AP | cena | 20% | (Cmin AP : Cn AP) x 20 |
| 3 | Licencja na 16 punktów AP dla KSB - LIC | Cena | 10% | (Cmin LIC : Cn LIC) x 10 |
| 4 | Tablet medyczny z czytnikiem Smart Card - TAB | cena | 20% | (Cmin TAB : Cn TAB) x 20 |
| 5 | Cena ogółem brutto | cena | 40% | (ogółemC min : ogółemC n)x 40 |

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy ramowej, zgodnie z postanowieniami określonymi w załącznik nr 4 do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nastąpi po spełnieniu warunków określonych dyspozycją art. 94.ustawy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy ramowej zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

Wyniki postępowania:

Informacja o wynikach postępowaniach o zawarciu umowy zostanie upubliczniona stosownie do dyspozycji art. 92 i 95 ustawy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy ramowej, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowy sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy ramowej stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawieranej w wykonaniu umowy ramowej stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramowa, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej z jednym Wykonawcą, ponieważ z przyczyn technicznych i organizacyjnych, w szczególności takich jak:

- konieczność zapewnienia uproszczonego serwisowanie sprzętu na obszarze o dużej powierzchni i trudnym dostępie oraz specyficznej architekturze

- konieczność umożliwienia sprawnej realizacji zamówień różnego asortymentu

- możliwość szybkiego dostarczenia Zamawiającemu sprzętu lub licencji objętych zamówieniami cząstkowymi bez konieczności przeprowadzania dodatkowego postępowania związanego z badaniem ofert składanych przez kilku wykonawców związanych umową ramową

- zapewnienie świadczenia usług serwisowych przez jeden podmiot w celu wyeliminowania potencjalnych konfliktów między wieloma podmiotami w zakresie współpracy urządzeń

zawarcie umowy z większą liczbą wykonawców byłoby dla Zamawiającego niekorzystne

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67.ust. 1 pkt. 7 ustawy

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.

Sekcja Zaopatrzenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii - zaopatrzenie@wco.pl

Zasady porozumiewania z Wykonawcami zostały określone w pkt VII niniejszej specyfikacji.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawca, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia walutach obcych.

    - Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacji dokonywane będą w walucie polskiej - PLN.

    - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonania zamówienia publicznego w obcej walucie.

- Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- Pozostałe informacje.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy, stąd też w kwestiach nie uregulowanych zapisami przedmiotowej specyfikacji bezpośrednie zastosowanie mają przepisy ustawy oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Zatwierdzam treść niniejszej specyfikacji:

Poznań, dnia............................                                                     .........................................

/podpis/

Załącznik nr 1 do specyfikacji

................................................................

(Pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane wykonawcy:

Pełna nazwa oferenta, adres, telefon, fax ...............................................................................................................................

adres

ul...........................................................................................................................

miejscowość, kod……………………………………………………….

telefon.............................................

fax.....................................................................

NIP................................................

REGON.........................................

Email.................................................

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania............................................................................................................

tel..................................................email………………………………………….....

- Przedmiot oferty:

Dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego

- Cena oferty:

Szczegółowy wykaz cen jednostkowych i sposób wyliczenia łącznej ceny ofertowej stanowi załącznik do oferty.

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym za kwotę

.............................  netto,

słownie:.......................................................................................................................

............................  brutto,

słownie……………………………............................................................................

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%.

W tym: ( podać wartości jednostkowe, które będą obowiązywać w trakcie trwania umowy ramowej)

- Kontroler sieci bezprzewodowej – KSB

.............................  netto,

słownie:.......................................................................................................................

............................  brutto,

słownie……………………………............................................................................

- Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej - AP

.............................  netto,

słownie:.......................................................................................................................

............................  brutto,

- Licencja na 16 punktów AP dla KSB – LIC

.............................  netto,

słownie:.......................................................................................................................

............................  brutto,

słownie……………………………............................................................................

- Tablet medyczny z czytnikiem Smart Card  - TAB

.............................  netto,

słownie:.......................................................................................................................

...........................  brutto,

słownie……………………………............................................................................

- Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Dla wykazania wiarygodności ekonomicznej i technicznej naszej firmy oraz doświadczenia i praktyki w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu, przedkładamy oświadczenia i dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia.

Zapewniamy, że oferowany przez nas asortyment, stanowiący przedmiot zamówienia posiada odpowiednią jakość i właściwości użytkowe dopuszczające do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.

# Warunki płatności.

# Termin zapłaty w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Termin realizacji:

- w terminie do ……….. dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia cząstkowego dla:

Kontroler sieci bezprzewodowej – KSB

Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej – AP

Licencja na 16 punktów AP dla KSB – LIC

- w terminie do ………. dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia cząstkowego dla:

Tablet medyczny z czytnikiem Smart Card  - TAB

# Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych uwag.

# W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera SIWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ....................... stron.

………………………………………………………………

Podpisy  wykonawcy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 2 do specyfikacji

Formularz cenowy /wzór/

| l.p | Przeadmiot zamówienia | Nazwa sprzętu | ilość szt | Numer katalogowy (tzw. part number) Typ/model/nazwa producenta i kraj pochodzenia sprzętu | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontroler sieci bezprzewodowej – KSB |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej - AP |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Licencja na 16 punktów AP dla KSB - LIC |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Tablet medyczny z czytnikiem Smart Card - TAB |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. RAZEM |  |  |

……………………………………………………………………………………………………..

Podpisy  wykonawcy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3 do specyfikacji

---------------------------------------------

(pieczęć wykonawcy ) 			  OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Dostawę, montaż i serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego

Składamy oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 pkt. 4 co oznacza, że nie podlegamy

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych,

który mówi, iż:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Niniejszym w wykonaniu dyspozycji art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) Ustawy – Prawo zamówień publicznych. oświadczamy, że:

  - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie

  - dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

..........................,dn.................

………………………………………..

(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

wykonawcy)

Załącznik nr 4 do specyfikacji

UMOWA RAMOWA do przetargu nieograniczonego nr 8/2011

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) w dniu ................. pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;

reprezentowanym przez:

inż. Małgorzatę Kołodziej-Sarnę - Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych,

mgr Mirellę Śmigielską - Głównego Księgowego,

zwanym dalej Zamawiającym,

a 
.............................................................................................................,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ________________/

prowadzącym działalność gospodarczą jako: _______________________________________, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez _______________________________________________ pod numerem _____________________________

z siedzibą w ..................................................................................................
posiadającą/ym numer NIP: ................................ oraz numer REGON: .............................;
; zwaną/ym dalej Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

.....................................................................................
.....................................................................................
 
została zawarta umowa ramowa, zwana dalej „Umową Ramową”,  o następującej treści:

§ 1

- Umowa Ramowa ma charakter umowy ramowej, w rozumieniu art. 99 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i określa warunki zawierania umów w sprawie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, o których mowa w § 3 Umowy Ramowej, zwanych w dalszej części Umowy Ramowej „Umowami Sprzedaży”.

- Zawarcie Umowy Ramowej zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2011 przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

- Umowa Ramowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.

- Umowa Ramowa zostaje zawarta na okres ____ miesięcy od dnia podpisania Umowy Ramowej, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 ust. 4 zd. 2 Umowy Ramowej.

- Wykonawca, oświadcza, że:

  - posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje sprzętem i wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do wykonania wszelkich świadczeń wynikających z postanowień Umowy Ramowej oraz Umów Sprzedaży w sposób całkowicie zgodny z postanowieniami tych umów i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania Umowy Ramowej,

  - wszelkie świadczenia wykonywane przezeń na rzecz Zamawiającego na podstawie postanowień Umowy Ramowej oraz Umów Sprzedaży wykona z należytą starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnie zajmującego się sprzedażą i dostawą Sprzętu i Oprogramowania,

  - zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie wymieniane na podstawie postanowień Umowy Ramowej lub Umów Sprzedaży, części zamienne Sprzętu będą fabrycznie nowe, oryginalne i dobrej jakości.

  - Sprzęt jest wolny od wad fizycznych i prawnych, zaś Wykonawca nie zawierał żadnych umów, których wykonanie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić właściwe wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z postanowień Umowy Ramowej lub Umów Sprzedaży oraz że wykonanie Umowy Ramowej oraz Umów Sprzedaży przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

# § 2

Strony zgodnie oświadczają, iż postępowanie, o którym mowa w § 1 ust. 2  Umowy Ramowej nie jest dotknięte wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

# § 3

- Przedmiotem Umowy Ramowej jest określenie warunków zawierania umów w sprawie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie sprzedaż, dostawa, montaż i serwis gwarancyjnego sprzętu komputerowego opisanego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanego w  Umowie Ramowej „Sprzętem” oraz sprzedaż oprogramowania (licencji na 16 punktów dostępowych sieci bezprzewodowej) opisanego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanego w niniejszej umowie „Oprogramowaniem”, jakich Zamawiający może udzielić Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy Ramowej.

- Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zawierania z Zamawiającym Umów Sprzedaży, których przedmiotem będzie sprzedaż, dostawa i montaż (obejmujący wniesienie Sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, instalację i uruchomienie Sprzętu i Oprogramowania oraz sprawdzenie poprawności instalacji Sprzętu i Oprogramowania) Sprzętu  i Oprogramowania oraz serwis gwarancyjny Sprzętu objętego danym zamówieniem cząstkowym.

- Strony postanawiają, że Umowy Sprzedaży będą zawierane na podstawie pisemnych zamówień cząstkowych, sporządzanych przez Sekcję Informatyczną Zamawiającego, w których wskazane zostaną ilości objętego danym zamówieniem cząstkowym Sprzętu, zgodnie z poniższym opisem:

  - Kontroler sieci bezprzewodowej - KSB

  - Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej – AP

  - Licencja na 16 punktów dostępowych - LIC

  - Tablet medyczny z czytnikiem Smart Card  - TAB

- Warunki realizacji zamówień cząstkowych objętych Umowami Sprzedaży będą zgodne z postanowieniami Umowy Ramowej. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy Ramowej a postanowieniami Umowy Sprzedaży rozstrzygające znaczenie będą miały postanowienia Umowy Ramowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy Sprzedaży, której przedmiotem będzie  sprzedaż, dostawa, montaż Sprzętu i Oprogramowania oraz serwis gwarancyjny Sprzętu objętego danym zamówieniem cząstkowym, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zamówienia cząstkowego oraz podpisanej przez Zamawiającego Umowy Sprzedaży.

- Dostawy Sprzętu i Oprogramowania objętego danym zamówieniem cząstkowym będą realizowane na podstawie doręczonych Wykonawcy zamówień cząstkowych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz Umów Sprzedaży:

  - w terminie do 28 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia cząstkowego dla:

    - Kontroler sieci bezprzewodowej – KSB

    - Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej – AP

    - Licencja na 16 punktów dostępowych - LIC

  - w terminie do 30 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia cząstkowego dla:

    - Tablet medyczny z czytnikiem Smart Card  - TAB

pod warunkiem uprzedniego zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej Sprzętu i/lub Oprogramowania objętego danym zamówieniem cząstkowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Sprzętu i Oprogramowania własnym transportem i na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, nie dostarczać Sprzętu i Oprogramowania w sobotę ani w dzień ustawowo wolny od pracy chyba, że Zamawiający wyrazi na to uprzednio pisemną zgodę.

- Zamawiający w chwili dokonania odbioru Sprzętu i Oprogramowania ma prawo do zbadania, czy jest on zgodny z postanowieniami Umowy Ramowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamówieniem cząstkowym, Umową Sprzedaży oraz załączonymi dokumentami.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące Sprzętu i Oprogramowania niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji, sporządzone w języku polskim lub angielskim, w tym w szczególności instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne Sprzętu oraz wszelkie dokumenty dotyczące Oprogramowania niezbędne do zabezpieczenia Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich, patentowych, praw ochronnych na znak towarowy, licencji nie później niż w dniu dostarczenia Zamawiającemu Sprzętu i Oprogramowania.

- Po dokonaniu prawidłowej instalacji i uruchomienia Sprzętu i/lub Oprogramowania strony podpiszą protokół odbioru Sprzętu i/lub Oprogramowania . W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń odnośnie instalacji, uruchomienia lub funkcjonowania Sprzętu i/lub Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie ____ dni, do usunięcia wszelkich nieprawidłowości – w takim przypadku protokół odbioru Sprzętu i/lub Oprogramowania zostanie podpisany po usunięciu wszelkich nieprawidłowości.

- Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru są:

- ze strony Wykonawcy: ___________________________________________

- ze strony Zamawiającego: __________________________________________

- W razie zmiany danych osób uprawnionych do podpisania protokołu odbioru, wymienionych w ust. 12 niniejszego paragrafu każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego Sprzętu i/lub Oprogramowania i żądania wymiany na Sprzęt i/lub Oprogramowanie wolne od wad w przypadku:

  - dostarczenia Sprzętu i/lub Oprogramowania niewłaściwej jakości.

  - dostarczenia Sprzętu i/lub Oprogramowania niezgodnego z zamówieniem cząstkowym.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia Sprzętu i/lub Oprogramowania dostarczonego z opóźnieniem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży z uwagi na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego Sprzętu lub wadę prawną dostarczonego Oprogramowania.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na sprzedany i dostarczony na podstawie Umów Sprzedaży Sprzęt przez okres nie krótszy niż oferowany przez producenta Sprzętu lub nie krótszy niż wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zależności od tego, który ze wskazanych okresów będzie dłuższy, licząc od dnia wydania Sprzętu Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia Zamawiającemu:

  - wliczone w cenę Sprzętu pokrycie wszystkich kosztów związanych z naprawą Sprzętu

  - przystąpienie do naprawy gwarancyjnej niezwłocznie, nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego od chwili powiadomienia o wykryciu wady Sprzętu. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,25 %, wskazanej w § 7 ust. 4 zd. 1 Umowy Ramowej, kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień publicznych, będących przedmiotem Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie Umowy Ramowej, za każdy dzień opóźnienia

  - dokonanie naprawy Sprzętu w siedzibie Zamawiającego lub, w razie zaistnienia takiej konieczności, także poza jego siedzibą, przy użyciu sprzętu stanowiącego własność Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w razie dokonywania naprawy Sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

  - w przypadku konieczności wykonania naprawy Sprzętu poza siedzibą Zamawiającego nieprzekraczalny czas usunięcia wady wynosi 14 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykryciu wady Sprzętu.

  - w razie nieusunięcia wady Sprzętu w terminie wskazanym w pkt. d. niniejszego ustępu Zamawiający będzie uprawniony, według swojego wyboru, domagać się od Wykonawcy wymiany Sprzętu na nowy lub zapłaty kary umownej w wysokości 0,25 %, wskazanej w § 7 ust. 4 zd. 1 Umowy Ramowej, kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień publicznych, będących przedmiotem Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie Umowy Ramowej, za każdy dzień opóźnienia.

  - w przypadku naprawy trwającej dłuższej, niż 48 godzin od chwili przystąpienia do naprawy gwarancyjnej – dostarczenie sprzętu zastępczego, o parametrach nie gorszych od naprawianego Sprzętu.

  - okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy Sprzętu, liczony od momentu powiadomienia o wykryciu jego wady do momentu jej usunięcia.

  - w przypadku, gdy wada Sprzętu nie da się usunąć lub gdy pomimo dokonania 2-krotnej naprawy gwarancyjnej Sprzętu wada Sprzętu nie zostanie usunięta, Wykonawca obowiązany jest wymienić Sprzęt na nowy.

  - jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne Sprzętu, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni Sprzęt na nowy.

- W razie kolizji postanowień Umowy Ramowej lub Umowy Sprzedaży z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego wydanego przez Wykonawcę lub przez producenta Sprzętu, rozstrzygające znaczenie będą miały postanowienia Umowy Ramowej.

- Opisane w niniejszym paragrafie uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przysługujących Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi wynosi 24 miesiące od chwili wydania Sprzętu lub Oprogramowania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru.

§ 4

- Zamówienia cząstkowe wysyłane będą Wykonawcy na numer faksu podany w ust.  5 pkt b. niniejszego paragrafu lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ust. 5 pkt b. niniejszego paragrafu, a następnie niezwłocznie w formie pisemnej listem poleconym lub kurierem na adres wskazany w ust. 5 pkt b. niniejszego paragrafu. Wraz z zamówieniem cząstkowym Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy listem poleconym dwa podpisane przez Zamawiającego egzemplarze Umowy Sprzedaży.

- Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania przesłanego faksem zamówienia cząstkowego na numer faksu Zamawiającego: podany w ust.  5 pkt b. niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przesłanych listem poleconym egzemplarzy podpisanej przez Zamawiającego Umowy Sprzedaży, doręczyć Zamawiającemu jeden podpisany przez siebie egzemplarz Umowy Sprzedaży na adres siedziby Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający nie otrzyma w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu podpisanego przez Wykonawcę egzemplarza Umowy Sprzedaży, poczytuje się, iż Wykonawca odmówił zawarcia Umowy Sprzedaży.

- Wszelka korespondencja w ramach Umowy Ramowej oraz Umów Sprzedaży przekazywana będzie na poniżej wymienione adresy Stron:

  - Zamawiający – ul. Garbary 15, 81-866 Poznan, tel. _____  , fax _____, e-mail: _____

  - Wykonawca: ul. ___________________, tel. _____  , fax _____, e-mail: _____

- W razie zmiany danych wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

§  5

- Umowy Sprzedaży zawierane będą z Wykonawcą oddzielnie do każdego zamówienia cząstkowego. Wzór Umowy Sprzedaży stanowi Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Umowy Sprzedaży zawierane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każda Umowa Sprzedaży po jej podpisaniu przez Strony stanowić będzie załącznik do Umowy Ramowej.

- Umowy Sprzedaży podpisywane mogą być wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Strony. W razie podpisywania Umowy Sprzedaży przez pełnomocnika Strona, w imieniu której działał pełnomocnik zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie, na jej żądanie, oryginał lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.

# §  6

- Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (Zamawiający) jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz.833, z póź. zm.) powierzać będzie _____________________________ (Wykonawca) na podstawie Umów Sprzedaży przetwarzanie danych osobowych ze zbiorów danych osobowych Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

- Dane osobowe przetwarzane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania Umowy Ramowej i Umów Sprzedaży.

- Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się czynności, o których mowa w art. 7 pkt 2) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz.833, z póź. zm.)

- Wykonawca oświadcza, że system informatyczny, w którym będą przetwarzane dane osobowe spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

- Wykonawca zobowiązuje się do wydania w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy pozyskanych danych dla osób przetwarzających dane osobowe u Wykonawcy, i przekazania Zamawiającemu podpisanych oświadczeń i upoważnień w jednym egzemplarzu oraz listy osób upoważnionych najpóźniej wraz z doręczeniem pierwszej podpisanej przez Strony Umowy Sprzedaży. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania listy, upoważnień i oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności realizacji obowiązku zabezpieczenia tych danych. Zamawiający ma prawo realizacji obowiązku kontroli poprzez żądanie udzielenia przez Wykonawcę pisemnych wyjaśnień lub poprzez przeprowadzenie kontroli w siedzibie Wykonawcy, gdzie przetwarzane są powierzone dane osobowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do wskazań Zamawiającego mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień w zakresie przetwarzania danych osobowych lub poprawę stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

- W razie stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu lub przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty.

- Każdorazowe przekazanie Wykonawcy Sprzętu zawierającego dane osobowe nastąpi na podstawie protokołu lub karty potwierdzających wydanie Sprzętu sporządzonym w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Każdorazowy zwrot Zamawiającemu Sprzętu zawierającego dane osobowe nastąpi na podstawie protokołu lub karty potwierdzających wydanie Sprzętu sporządzonym w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego z systemu informatycznego (programów, urządzeń, narzędzi, nośników) w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia wykonywania wszystkich świadczeń wynikających z postanowień Umowy Ramowej oraz Umów Sprzedaży.

- Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują przez czas trwania Umowy Ramowej oraz po upływie okresu jej obowiązywania, do czasu wykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

# §  7

- Ceny netto Sprzętu i Oprogramowania podane w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy Ramowej, obowiązują przez cały okres wykonywania Umowy Ramowej i nie mogą wzrosnąć w okresie jej wykonywania. Zmiana cen brutto podanych w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy Ramowej może nastąpić jedynie  w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) obejmującej Sprzęt i/lub Oprogramowanie.

- Zmiana cen brutto Sprzętu i/lub Oprogramowania wynikająca z wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 zd. 2 niniejszego paragrafu następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku od towarów i usług (VAT) obejmującą Sprzęt i/lub Oprogramowanie. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 1 zd. 2 niniejszego paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku od towarów i usług (VAT) obejmującą Sprzęt i/lub Oprogramowanie jest krótszy niż 7 dni od daty jego opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 1 zd. 2 niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie, w każdym jednak razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości.

- Ceny jednostkowe netto Sprzętu i Oprogramowania, o których mowa w ust. 1, powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów, obejmują cenę sprzedaży Sprzętu i Oprogramowania oraz całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy za dostawę i montaż Sprzętu i Oprogramowania, z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 18 pkt a.  Umowy Ramowej.

- Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień publicznych, będących przedmiotem Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie Umowy Ramowej, w całym okresie jej trwania kwotę brutto: 400.000 zł (słownie brutto: czterysta tysięcy złotych, 00/100). W przypadku zawarcia przez strony Umów Sprzedaży obejmujących Sprzęt i/lub Oprogramowanie o łącznej wartości równej lub wyższej od kwoty wskazanej w zdaniu poprzedzającym przed zakończeniem okresu obowiązywania Umowy Ramowej wskazanym w § 1 ust. 4 Umowy Ramowej, Umowa Ramowa wygasa z dniem zrealizowania przez Wykonawcę ostatniej Umowy Sprzedaży, przez co strony rozumieją dzień podpisania protokołu odbioru Sprzętu i/lub Oprogramowania, o którym mowa w § 3 ust. 11 Umowy Ramowej, objętego ostatnią Umową Sprzedaży.

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez Zamawiającego na podstawie Umowy Ramowej Sprzętu i/lub Oprogramowania o łącznej wartości niższej od kwoty wskazanej w ust. 4 zd. 1 niniejszego paragrafu, w szczególności roszczenia odszkodowawcze.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty ceny za Sprzęt i/lub Oprogramowanie objęty poszczególnymi Umowami Sprzedaży przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, po spełnieniu wymogów określonych w § 3 ust. 11 Umowy Ramowej, faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia do Sekcji Informatycznej Zamawiającego.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z Umowy Ramowej i Umów Sprzedaży na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

# §  8

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:

- opóźnienia w doręczeniu Zamawiającemu podpisanego egzemplarza Umowy Sprzedaży, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1 % wartości netto Sprzętu i/lub Oprogramowania objętego daną Umową Sprzedaży, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia określonego w § 3 ust. 5 Umowy Ramowej,

- nieuzasadnionego zerwania Umowy Ramowej, przez co strony rozumieją w szczególności niezawarcie lub odmowę zawarcia przez Wykonawcę Umowy Sprzedaży lub zaprzestanie wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień Umowy Ramowej Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 %, wskazanej w § 7 ust. 4 zd. 1 Umowy Ramowej, kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień publicznych, będących przedmiotem Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie Umowy Ramowej.

- odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Ramowej w przypadku opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości wskazanej w pkt. b) niniejszego ustępu,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość wszelkich zastrzeżonych w Umowie Ramowej kar umownych w przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnościami Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie postanowień Umowy Ramowej.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Ramowej w przypadku, gdy:

  - Wykonawca odmówi zawarcia choćby jednej Umowy Sprzedaży,

  - opóźnienie w doręczeniu Zamawiającemu podpisanego egzemplarza Umowy Sprzedaży będzie przekraczać 10 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 3 ust. 5 Umowy Ramowej,

  - Wykonawca w sposób rażący lub uporczywy naruszał będzie postanowienia niniejszej umowy lub którejkolwiek z Umów Sprzedaży,

  - Zamawiający odstąpi z jakiejkolwiek przyczyny od choćby jednej Umowy Sprzedaży,

  - Wykonawca nie wykona nienależycie wykona zobowiązania wynikające z co najmniej dwóch Umów Sprzedaży.

- Kary umowne wynikające z postanowień Umowy Ramowej płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 9

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy Ramowej i Umów Sprzedaży są:
ze strony Wykonawcy – ....................................................................................
oraz ze strony Zamawiającego – mgr inż. Dariusz Kowalczyk – Z-ca Kierownika Sekcji Informatycznej, tel. 61/88 50 678.

- W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację Umowy Ramowej i Umów Sprzedaży każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

§ 10

- W sprawach nie uregulowanych Umową Ramową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy Ramowej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy Ramowej lub postanowień Umów Sprzedaży w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, w zakresie jakości lub innych parametrów Sprzętu wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę, przy czym zmiana taka może być spowodowana w szczególności:

  - niedostępnością na rynku Sprzętu wskazanego w ofercie złożonej przez Wykonawcę wynikającą z zaprzestania produkcji tego Sprzętu lub jego wycofania z rynku ;

  - pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż parametry Sprzętu wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę,

pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny Sprzętu.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy  Ramowej mogą mieć miejsce, tylko w zakresie przewidzianym dyspozycją art. 144 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć na tle postanowień Umowy Ramowej, w tym dotyczących jej interpretacji lub wykonania, na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na drodze ugodowej, wszelkie spory, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa Ramowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca:        						    Zamawiający:

Załącznik nr 5 do specyfikacji

--------------------------------------------

(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia powierzę / nie powierzę* podwykonawcom.

* Niewłaściwe skreślić,

W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcą proszę o podanie nazwy podwykonawcy, adresu i zakresu prac jakie obejmuje podwykonawstwo wraz z ich procentowym udziałem w całości realizowanego zamówienia.

Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

..........................., dn..............................

………………………………………………………………

Podpisy  wykonawcy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 6 do specyfikacji

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego

| I. Kontroler sieci bezprzewodowej |  |
| --- | --- |
| System bezprzewodowy składający się z kontrolera i punktów dostępowych Kontroler powinien posiadać min. 4 porty 1G Combo SFP / 10/100/1000BASE-T służące do podłączenia kontrolera do sieci Porty kontrolera muszą umożliwiać konfigurację sieci wirtualnych zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q Kontroler musi posiadać port do zarządzania poza pasmem (out of band management) Kontroler musi posiadać gniazdo USB, Compact Flash lub podobne umożliwiające dołączenie zewnętrznej pamięci Kontroler musi posiadać łącze RS-232 do zarządzania urządzenia poprzez konsolę Kontroler musi umożliwiać realizację redundancji poprzez stworzenie klastra z kilku urządzeń, które zapewnią obsługę punktów dostępowych w przypadku awarii jednego z kontrolerów, a jednocześnie będą w stanie zapewnić realizację wyrównania obciążenia (Load Balancing). Kontroler musi pozwalać na uruchomienie redundancji w trybach: Aktywany-Pasywny, Aktywny-Aktywny, Aktywny N+1 Klaster kilku kontrolerów musi być zarządzalny jak jedno urządzenie poprzez jeden adres IP. Kontroler musi umożliwiać przechowywanie przynajmniej dwóch wersji oprogramowania kontrolera z możliwością przełączania się pomiędzy wersjami oprogramowania Kontroler musi posiadać możliwość konfiguracji poprzez linię komend CLI z konsoli, telnet i SSH. Kontroler musi posiadać możliwość konfiguracji poprzez przegladarkę www z SSL Kontroler musi umożliwiać konfigurację poprzez SNMP v1/v2/v3 Kontroler musi mieć możliwość synchronizacji czasu z wykorzystaniem zewnętrznego serwera czasu –np. SNTP Kontroler musi mieć możliwość informowania poprzez email o krytycznych zdarzeniach. Kontroler musi pozwalać na obsługę min. 100 punktów dostępowych oraz umożliwiać rozbudowę do obsługi do 1000 punktów dostępowych bez konieczności rozbudowy sprzętowej – np. poprzez wprowadzenie dodatkowej licencji. Kontroler musi obsługiwać do 256 identyfikatorów SSID Kontroler musi pozwalać na mapowanie klientów dołączonych do SSID do przewodowej sieci wirtualnej IEEE 802.1Q Kontroler musi pozwalać na mapowanie klientów dołączonych do jednego identyfikatora SSID do różnych sieci wirtualnych na podstawie informacji uzyskanej podczas autoryzacji z serwera RADIUS. Kontroler musi obsługiwać funkcjonalność Proxy ARP Kontroler musi zapewniać funkcjonalność Stateful Inspection Firewall dla ruchu po sieci przewodowej oraz bezprzewodowej Kontroler musi zapewniać ochronę przed IP Spoofing oraz ARP Cache Poisoning Kontroler musi zapewniać autentykację użytkowników z wykorzystaniem: Pre-shared key PSK IEEE 802.1x/EAP – TLS oraz TTLS EAP(PEAP) LDAP oraz EAP-SIM Przez wbudowany serwer RADIUS Kontroler musi zapewniać szyfrację: WEP 40/WEP 128 (RC4) KeyGuard WPA-TKIP WPA2-CCMP (AES) WPA2-TKIP Kontroler musi obsługiwać standard IEEE 802.11w Kontroler musi obsługiwać tunele VPN i pozwalać na podłączenie punktów dostępowych z wykorzystaniem tuneli VPN IPSec Kontroler musi zapewniać obsługę gości bezprzewodowych Lokalna autoryzacja użytkowników przez stronę www Przekierowanie do zewnętrznego systemu autoryzacyjnego Internejs www do zakładania kont dla gości przez niewykwalifikowany personel Kontroler musi zapewniać funkcjonalność IDS/IPS Detekcję obcych punktów dostępowych „Unieszkodliwianie” obcych punktów dostępowych Wykrywanie sieci Ad-Hoc Kontroler musi umożliwiać autoryzację użytkowników do sieci w oparciu o położenie użytkownika – np. umożliwiać dostęp do sieci wewnątrz budynku, a uniemożliwiać poza nim, wykorzystując funkcjonalność triangulacji Kontroler musi umożliwiać obsługę ruchu multimedialnego Mapowanie IEEE 802.1p i DSCP do priorytetów w ramach ruchu bezprzewodowego Obsługa WMM Obsługa WMM Power Save Obsługa TSPEC Admission Control Obsługa IEEE 802.11k Obsługa IGMP Snooping Kontroler musi umożliwiać współpracę z zewnętrznymi systemami RTLS |

| II. Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej |  |
| --- | --- |
| Punkty dostępowe dwuradiowe pracujące w standardzie IEEE 802.11a/b/g/n Punkt dostępowy musi być wyposażony w wewnętrzne anteny Obsługa do 16 SSID Zasilanie poprzez skrętkę zgodne z IEEE 802.3af Port Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T do podłączenia punktu bezprzewodowego do sieci LAN Punkty dostępowe współpracujące z kontrolerem. |

III. Licencja na 16 punktów dostępowych

Licencja umożliwiająca podłączenie co najmniej 16 punktów dostępowych z punktu II specyfikacji technicznej do kontrolera z punktu I specyfikacji technicznej.

| IV. Tablet medyczny z czytnikiem Smart Card |  |
| --- | --- |
| CPU: Intel® Core™ i7 vPro™ Processor lub wyższy Matryca: 10.4" XGA TFT z podświetlaniem AFFS+ LED (1024 x 768) o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia, dotykowa typu digitizer VGA: Zintegrowana z 256 pamięci RAM przydzielanej RAM: min. 2 GB DDR3 800 MHz Dysk twardy: 1.8” 160 GB odporny na wstrząsy Komunikacja: WiFi a/b/g/n, Audio: wbudowany głośnik i dwa mikrofony Bateria: min 40 Wh Czytnik: kodów kreskowych 1D i 2D Porty: zasilania zabezpieczony przed dostaniem się kurzu i płynów Zabezpieczenia: Czytnik linii papilarnych, TPM 1.2, Smart Card Reader System operacyjny: Windows 7 Prof. polski Wymiary: nie większe od 256 x 256 x 25 mm Waga: nie więcej niż 1.65 kg wraz z baterią Gwarancja: 3 lata Wytrzymałość: należy dostarczyć kopię certyfikatów: MIL-STD-810G, IP54 Biurowa stacja dokująca wyposażona w 3 porty USB, port Ethernet i port VGA zintegrowana ze złączem do ładowania baterii w kolorze identycznym z kolorem tabletu. |

Załącznik nr 7 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do umowy ramowej

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY NR _______________

DO UMOWY RAMOWEJ do przetargu nieograniczonego nr 8/2011

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz na podstawie postanowień i w wykonaniu zawartej w dniu ________________ umowy ramowej do przetargu nieograniczonego nr 8/2011,

w dniu ................. pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;

reprezentowanym przez:

inż. Małgorzatę Kołodziej-Sarnę - Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych,

mgr Mirellę Śmigielską - Głównego Księgowego,

zwanym dalej Zamawiającym,

a 
.............................................................................................................,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ________________/

prowadzącym działalność gospodarczą jako: _______________________________________, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez _______________________________________________ pod numerem _____________________________

z siedzibą w ..................................................................................................
posiadającą/ym numer NIP: ................................ oraz numer REGON: .............................;
; zwaną/ym dalej Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

.....................................................................................
.....................................................................................
 
została zawarta umowa sprzedaży do umowy ramowej, zwana dalej „Umową Sprzedaży”,  o następującej treści:

§ 1

- Umowa Sprzedaży ma charakter umowy wykonawczej do umowy ramowej, która została zawarta w dniu ____________, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2011 przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej: „Umową Ramową”.

- W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy Ramowej a postanowieniami Umowy Sprzedaży rozstrzygające znaczenie będą miały postanowienia Umowy Ramowej.

- Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.

- Wykonawca, oświadcza, że:

- posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje sprzętem i wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do wykonania wszelkich świadczeń wynikających z postanowień Umowy Sprzedaży w sposób całkowicie z nią zgodny i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania Umowy Ramowej,

- wszelkie świadczenia wykonywane przezeń na rzecz Zamawiającego na podstawie postanowień Umowy Sprzedaży wykona z należytą starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnie zajmującego się sprzedażą i dostawą Sprzętu i Oprogramowania,

- zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie wymieniane na podstawie postanowień Umowy Sprzedaży, części zamienne Sprzętu będą fabrycznie nowe, oryginalne i dobrej jakości.

- Sprzęt jest wolny od wad fizycznych i prawnych, zaś Wykonawca nie zawierał żadnych umów, których wykonanie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić właściwe wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z postanowień Umowy Sprzedaży oraz że wykonanie Umowy Sprzedaży przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

# § 2

Strony zgodnie oświadczają, iż postępowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1  Umowy Sprzedaży nie jest dotknięte wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

# § 3

- Przedmiotem Umowy Sprzedaży jest sprzedaż, dostawa i montaż  (obejmujący wniesienie Sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, instalację i uruchomienie Sprzętu i Oprogramowania oraz sprawdzenie poprawności instalacji Sprzętu i Oprogramowania) sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania wyszczególnionych w zamówieniu cząstkowym, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, opisanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w ramach postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy Sprzedaży, zwanych w  Umowie Sprzedaży odpowiednio „Sprzętem” i „Oprogramowaniem oraz serwis gwarancyjny Sprzętu.

- Sprzedaż, dostawa i montaż Sprzętu oraz Oprogramowania będą realizowane na podstawie doręczonego Wykonawcy zamówienia cząstkowego,

  - w terminie do ………. dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia cząstkowego dla:

    - Kontroler sieci bezprzewodowej – KSB

    - Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej – AP

    - Licencja na 16 punktów dostępowych - LIC

  - w terminie do ……… dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia cząstkowego dla:

    - Tablet medyczny z czytnikiem Smart Card  - TAB

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu i Oprogramowania własnym transportem i na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, nie dostarczać Sprzętu i Oprogramowania w sobotę ani w dzień ustawowo wolny od pracy chyba, że Zamawiający wyrazi na to uprzednio pisemną zgodę.

- Zamawiający w chwili dokonania odbioru Sprzętu i Oprogramowania ma prawo do zbadania, czy jest on zgodny z postanowieniami Umowy Ramowej, sporządzonej w ramach postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy Sprzedaży, zamówieniem cząstkowym, Umową Sprzedaży oraz załączonymi dokumentami.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące Sprzętu i Oprogramowania niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji, sporządzone w języku polskim lub angielskim, w tym w szczególności instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne Sprzętu oraz wszelkie dokumenty dotyczące Oprogramowania niezbędne do zabezpieczenia Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich, patentowych, praw ochronnych na znak towarowy, licencji nie później niż w dniu dostarczenia Zamawiającemu Sprzętu i Oprogramowania.

- Po dokonaniu prawidłowej instalacji i uruchomienia Sprzętu i/lub Oprogramowania strony podpiszą protokół odbioru Sprzętu i/lub Oprogramowania. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń odnośnie instalacji, uruchomienia lub funkcjonowania Sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie ____ dni, do usunięcia wszelkich nieprawidłowości – w takim przypadku protokół odbioru Sprzętu i/lub Oprogramowania zostanie podpisany po usunięciu wszelkich nieprawidłowości.

- Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru są:

- ze strony Wykonawcy: ___________________________________________

- ze strony Zamawiającego: __________________________________________

- W razie zmiany danych osób uprawnionych do podpisania protokołu odbioru, wymienionych w ust. 8 niniejszego paragrafu każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego Sprzętu i/lub Oprogramowania i żądania wymiany na Sprzęt i/lub Oprogramowanie wolne od wad w przypadku:

  - dostarczenia Sprzętu i/lub Oprogramowania niewłaściwej jakości.

  - dostarczenia Sprzętu i/lub Oprogramowania niezgodnego z zamówieniem cząstkowym.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia Sprzętu i/lub Oprogramowania dostarczonego z opóźnieniem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży z uwagi na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego Sprzętu lub wadę prawną dostarczonego Oprogramowania.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na Sprzęt przez okres nie krótszy niż oferowany przez producenta Sprzętu lub nie krótszy niż wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w ramach postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy Sprzedaży, w zależności od tego, który ze wskazanych okresów będzie dłuższy, licząc od dnia jego wydania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia Zamawiającemu:

- wliczone w cenę Sprzętu pokrycie wszystkich kosztów związanych z naprawą Sprzętu

- przystąpienie do naprawy gwarancyjnej niezwłocznie, nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego od chwili powiadomienia o wykryciu wady Sprzętu. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej,

- dokonanie naprawy Sprzętu w siedzibie Zamawiającego lub, w razie zaistnienia takiej konieczności, także poza jego siedzibą, przy użyciu sprzętu stanowiącego własność Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w razie dokonywania naprawy Sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

- w przypadku konieczności wykonania naprawy Sprzętu poza siedzibą Zamawiającego nieprzekraczalny czas usunięcia wady wynosi 14 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykryciu wady Sprzętu.

- w razie nieusunięcia wady Sprzętu w terminie wskazanym w pkt. d. niniejszego ustępu Zamawiający będzie uprawniony, według swojego wyboru, domagać się od Wykonawcy wymiany Sprzętu na nowy lub zapłaty kary umownej zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej,

- w przypadku naprawy trwającej dłuższej, niż 48 godzin od chwili przystąpienia do naprawy gwarancyjnej – dostarczenie sprzętu zastępczego, o parametrach nie gorszych od naprawianego Sprzętu,

- okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy Sprzętu, liczony od momentu powiadomienia o wykryciu jego wady do momentu jej usunięcia,

- w przypadku, gdy wada Sprzętu nie da się usunąć lub gdy pomimo dokonania 2-krotnej naprawy gwarancyjnej Sprzętu wada Sprzętu nie zostanie usunięta, Wykonawca obowiązany jest wymienić Sprzęt na nowy,

- jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne Sprzętu, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni Sprzęt na nowy.

- W razie kolizji postanowień Umowy Ramowej lub Umowy Sprzedaży z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego wydanego przez Wykonawcę lub przez producenta Sprzętu, rozstrzygające znaczenie będą miały postanowienia Umowy Ramowej.

- Opisane w niniejszym paragrafie uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przysługujących Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi wynosi 24 miesiące od chwili wydania Sprzętu lub Oprogramowania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru.

# §  4

- Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (Zamawiający) jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz.833, z póź. zm.) powierza _____________________________ (Wykonawca) przetwarzanie danych osobowych ze zbiorów danych osobowych Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

- Dane osobowe przetwarzane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania Umowy Ramowej i Umowy Sprzedaży.

- Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się czynności, o których mowa w art. 7 pkt 2) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz.833, z póź. zm.)

- Wykonawca oświadcza, że system informatyczny, w którym będą przetwarzane dane osobowe spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

- Wykonawca wydaje w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy pozyskanych danych dla osób przetwarzających dane osobowe u Wykonawcy, i przekazuje Zamawiającemu podpisane oświadczenia i upoważnienia w jednym egzemplarzu oraz listę osób upoważnionych. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania listy, upoważnień i oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności realizacji obowiązku zabezpieczenia tych danych. Zamawiający ma prawo realizacji obowiązku kontroli poprzez żądanie udzielenia przez Wykonawcę pisemnych wyjaśnień lub poprzez przeprowadzenie kontroli w siedzibie Wykonawcy, gdzie przetwarzane są powierzone dane osobowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do wskazań Zamawiającego mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień w zakresie przetwarzania danych osobowych lub poprawę stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

- W razie stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu lub przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty. Obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie kumuluje się z obowiązkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy Ramowej.

- Każdorazowe przekazanie Wykonawcy Sprzętu zawierającego dane osobowe nastąpi na podstawie protokołu lub karty potwierdzających wydanie Sprzętu sporządzonym w dwóch egzemplarza po jednym dla każdej ze stron.

- Każdorazowy zwrot Zamawiającemu Sprzętu zawierającego dane osobowe nastąpi na podstawie protokołu lub karty potwierdzających wydanie Sprzętu sporządzonym w dwóch egzemplarza po jednym dla każdej ze stron.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego z systemu informatycznego (programów, urządzeń, narzędzi, nośników) w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia wykonywania wszystkich świadczeń wynikających z postanowień Umowy Ramowej oraz Umowy Sprzedaży.

- Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują przez czas trwania Umowy Ramowej oraz po upływie okresu jej obowiązywania, do czasu wykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

# §  5

- Łączna cena netto sprzedaży, dostawy, montażu i serwisu gwarancyjnego Sprzętu i/lub sprzedaży, dostawy i montażu Oprogramowania objętego Umową Sprzedaży wynosi __________ zł (___________ złotych), cena brutto ______ zł (______ złotych), w tym:

  - (ilość i nazwa sprzętu) – netto ____ zł (___________ złotych), brutto: _______zł (____ złotych).

  - (ilość i nazwa sprzętu) – netto ______ zł ( _______złotych), brutto: _________ ( __________ złotych).

- Ceny jednostkowe netto, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów, obejmują cenę sprzedaży Sprzętu i/lub Oprogramowania oraz całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy za dostawę i montaż Sprzętu i/lub Oprogramowania, z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 14 pkt a. Umowy Sprzedaży.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty ceny za Sprzęt i/lub Oprogramowanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, po spełnieniu wymogów określonych w § 3 ust. 7 Umowy Sprzedaży, faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia do Sekcji Informatycznej Zamawiającego,.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z Umowy Ramowej i Umowy Sprzedaży na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

# §  6

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:

- opóźnienia w dostawie Sprzętu lub Oprogramowania objętego Umową Sprzedaży, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1 % łącznej wartości netto całości Sprzętu i/lub Oprogramowania objętego Umową Sprzedaży, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego w § 3 ust. 2 Umowy Sprzedaży,

- nieuzasadnionego zerwania Umowy Sprzedaży, przez co strony rozumieją w szczególności niedostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu lub Oprogramowania lub zaprzestanie wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień Umowy Sprzedaży Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % łącznej ceny netto Sprzętu i/lub Oprogramowania objętego Umową Sprzedaży, wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy Sprzedaży,

- odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Sprzedaży w przypadku opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości wskazanej w pkt. b) niniejszego ustępu,

- naruszenia zobowiązania opisanego w § 1 ust. 4 pkt c. Umowy Sprzedaży .Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości równej wartości wymienionej części zamiennej lub podzespołu Sprzętu, nie spełniającej warunków opisanych w § 1 ust. 4 pkt c. Umowy Sprzedaży,

- niedostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 3 ust. 14 pkt f. Umowy Sprzedaży lub dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach gorszych niż parametry naprawianego Sprzętu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek niedostarczenia sprzętu zastępczego lub dostarczenia sprzętu zastępczego o gorszych parametrach,

- niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 6  Umowy Sprzedaży w terminie wskazanym w § 3 ust. 6 Umowy Sprzedaży, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości równej 10 % wartości netto Sprzętu lub Oprogramowania, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, zaś w razie niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 6 Umowy Sprzedaży pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu, Wykonawca zapłaci ponadto na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości równej 40 % wartości Sprzętu lub Oprogramowania, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość wszelkich zastrzeżonych w Umowie Sprzedaży kar umownych w przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnościami Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie postanowień Umowy Sprzedaży.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie Sprzętu lub Oprogramowania objętego zamówieniem cząstkowym będzie przekraczać 10 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 3 ust. 2 Umowy Sprzedaży.

- Kary umowne wynikające z postanowień Umowy Sprzedaży płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 7

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy Sprzedaży są:
ze strony Wykonawcy – ....................................................................................
oraz ze strony Zamawiającego – mgr inż. Dariusz Kowalczyk – Z-ca Kierownika Sekcji Informatycznej, tel. 61/88 50 678.

- W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację Umowy Sprzedaży każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego oraz jakiekolwiek osoby trzecie, powstałe w związku z wykonywaniem Umowy Sprzedaży, w tym także spowodowane zaistnieniem zdarzeń losowych oraz nieszczęśliwych wypadków.

- Przez wykonywanie Umowy Sprzedaży w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, strony rozumieją okres obejmujący czas do chwili odebrania przez Zamawiającego dostarczonego przez Wykonawcę Sprzętu i/lub Oprogramowania, w tym w szczególności logistyczny proces dostarczenia Sprzętu i/lub Oprogramowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

§ 9

- W sprawach nie uregulowanych Umową Sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy Sprzedaży wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy Sprzedaży w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, w zakresie jakości lub innych parametrów Sprzętu wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę, przy czym zmiana taka może być spowodowana w szczególności:

- niedostępnością na rynku Sprzętu wskazanego w ofercie złożonej przez Wykonawcę wynikającą z zaprzestania produkcji tego Sprzętu lub jego wycofania z rynku ;

- pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż parametry Sprzętu wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę,

pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny Sprzętu.

- Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy  Sprzedaży mogą mieć miejsce, tylko w zakresie przewidzianym dyspozycją art. 144 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć na tle postanowień Umowy Sprzedaży, w tym dotyczących jej interpretacji lub wykonania, na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na drodze ugodowej, wszelkie spory, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa Sprzedaży została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca:        						    Zamawiający: