Załącznik nr 7 do specyfikacji

Opis /Ocena jakościowa przedmiotu zamówienia.

Zakup i dostawa sprzętu  jednorazowego

dla Zakładu Patologii Nowotworów.

Kryteria oceny:   Cena                         – 60%

Ocena jakościowa – 40%

Pakiet 1 Szkiełka nakrywkowe

- Szkiełka nakrywkowe, przeznaczone do użycia w nakrywarce automatycznej, do badań histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych i do badań molekularnych.  
Uwaga: Wymagane próbki dla przeprowadzenia testu  – 100 szt. próbek szkiełek nakrywkowych w poz. 1.

Rozmiary – 50 x 24 mm wg. ISO 8255-1:1986 (Optics and optical instruments -- Microscopes -- Cover Glasses -- Part 1: Dimensional tolerances, thickness and optical properties)

1 Opakowanie = 100 szt .
Ilość - 2200 opak (220 000 szt.)

- Szkiełka nakrywkowe do badań histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych i do badań molekularnych.

Rozmiary – 40 x 24 mm wg. ISO 8255-1:1986 (Optics and optical instruments -- Microscopes -- Cover Glasses -- Part 1: Dimensional tolerances, thickness and optical properties)
1 Opakowania =  100 szt.
Ilość	 500 opak (50 000 szt.)

Szkiełka nakrywkowe w pozycji 1 i 2 winny posiadać  Certyfikat CE – IVD oraz odpowiadać wymaganiom jakościowym i - wg. ISO 8255-2:1997 (Optics and optical instruments -- Microscopes -- Cover Glasses -- Part 2: Quality of material, standards of finish and mode of packaging.)

Ocena jakościowa szkiełek nakrywkowych opisanych w poz. 1 dokonana zostanie w następujący sposób:

TABELA 1 Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Spełnienie warunków | Opis oferowanych parametrów | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Szkiełka o wymiarach jak w opisie, tj. 24 x 50mm tolerancja wym. +/- 0,5 mm | TAK |  | Warunek wymagany, nie podlegający ocenie |
| 2. | Ilość szkiełek odrzucona w wyniku przetestowania przez automat Leica CV 5030 | Na podstawie dostarczonych próbek | X | 0 - 5% = 10 pkt. 6-10% = 2 pkt >10% = 0 pkt |
| 3. | Blokada maszyny Leica CV 5030 z interwencją użytkownika | Na podstawie dostarczonych próbek- | X | 0 razy = 1 pkt >0 razy = 0 pkt. |
| 4. | Szkiełka zaklasyfikowane jako wyrób medyczny | TAK |  | Warunek wymagany, nie podlegający ocenie |
| 5. | Szkiełka przeznaczone do użycia w nakrywarce automatycznej Leica CV 5030 | TAK |  | Warunek wymagany, nie podlegający ocenie |

Szkiełka nakrywkowe 24 x 40 mm

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Spełnienie warunków | Opis oferowanych parametrów | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | szkiełka o wymiarach jak w opisie, tj. 24 x 40mm; tolerancja wym. +/- 0,5 mm | TAK |  | Warunek wymagany, nie podlegający ocenie |
| 2. | Szkiełka zaklasyfikowane jako wyrób medyczny | TAK |  | Warunek wymagany, nie podlegający ocenie |

Pakiet  2 Nożyki nisko-profilowe

1.  Nożyki nisko-profilowe do mikrotomu, z stali nierdzewnej, do rutynowego skrawania i odpowiednie do twardych tkanek. Długość 80 mm. 
Opak. =  50 sztuk.

Konieczne - nożyki muszą być 100% kompatybilne z uchwytem mikrotomu niskoprofilowym  w Zakładzie Patologii Nowotworów;

Ilość wymaganych próbek – 20 sztuk.

Ilość 200 Opak po 50 sztuk =  10000 szt.

Ocena jakościowa nożyków niskoprofilowych opisanych w poz. 2 dokonana zostanie w następujący sposób:

TABELA 2: Ocena jakościowa  Nożyki nisko-profilowe do mikrotomu

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Spełnienie warunków | Opis oferowanych parametrów | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wymiary nożyków, długość 80mm ; tolerancja wymiarów + 5mm (80 – 85mm) | TAK |  | Warunek wymagany, nie podlegający ocenie |
| 2. | trwałość nożyków (skrawki krojone - średnia z 20 szt.) | Na podstawie dostarczonych próbek |  | <15 - 0 pkt 15 - 30 - 1 pkt >30 - 2 pkt |
| 3. | Kompatybilność z istniejącymi uchwytami jakie z uchwytem mikrotomu niskoprofilowym | TAK |  | Warunek wymagany, nie podlegający ocenie |
| 4. | Nożyki niskoprofilowe zaklasyfikowane jako wyrób medyczny | TAK |  | Warunek wymagany, nie podlegający ocenie |

Pakiet  3.  Ostrza autopsyjne

        - Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania, ze stali nierdzewnej, o długości 130 mm  do pobierania materiałów histopatologicznych.

1 Opak = 50 szt.

Konieczne  - Ostrza muszą być w 100% kompatybilne z drewnianymi  uchwytami firmy Feather - model „F130(S)"

Ilość :  zamawiana  = 500 sztuk.

Wymagana ilość próbek – 5 sztuk.

2.  Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania, ze stali nierdzewnej, o długości 260 mm histopatologicznych. 
1 Opak. =   50 sztuk

Koniecznie - Ostrza muszą być w 100% kompatybilne z drewnianymi uchwytami firmy Feather - model  „F-260(S)"
Ilość zamawiana =  100 sztuk.

Wymagana ilość próbek – 5 sztuk.

Ocena jakościowa ostrzy autopsyjnych opisanych w poz. 3 dokonana zostanie w następujący sposób:

TABELA 3: Ocena jakościowa: Ostrza autopsyjne (130 mm i 260 mm)

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Spełnienie warunków | Opis oferowanych parametrów | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ostrza o wymiarach jak w opisie: dł. 130mm i 260mm; tolerancja wymiarów +/- 5mm | TAK |  | Warunek wymagany, nie podlegający ocenie |
| 2. | trwałość (dni - zużycia) | Na podstawie dostarczonych próbek |  | <1 dzień 0 pkt 1 - 5 dni 1 pkt >5 dni 2 pkt |
| 3. | Kompatybilność z istniejącymi uchwytami firmy Feather model „F-260(S)” | TAK |  | Warunek wymagany, nie podlegający ocenie |
| 4. | Ostrza zaklasyfikowane jako wyrób medyczny | TAK |  | Warunek wymagany, nie podlegający ocenie |

Do oceny jakościowej zostanie przyjęta suma uzyskanych punktów wyliczona z Tabel 1 – 3

Ilość uzyskanych punktów w ocenie jakościowej zostanie wyliczona na  podstawie  wzoru podanego w pkt. XII siwz.

W związku z powyższym do oferty należy załączyć wypełnione tabele 1, 2 i 3.