Pakiet nr 6    (zawiera zestaw wyłączony z pakietu 2)

Pełna nazwa urządzenia: zestaw endoskopowy z torem wizyjnym- 1 sztuka

Typ. model (podać): ...............................................

Producent (podać): ................................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..

| TOR WIZYJNY |
| --- |
| Kamera endoskopowa HDTV | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE podać i opisać |
| 1 | Kamera endoskopowa zgodna ze standardem HDTV 1080p | 1 | TAK |  |
| 2 | Polskie menu wyświetlane na ekranie operacyjnym | - | TAK |  |
| 3 | Możliwość podłączenia głowicy do standardowych okularów optyk i fiberoskopów | - | TAK |  |
| 4 | 3 przetworniki CCD | - | TAK |  |
| 5 | Przetworniki CCD umożliwiające otrzymanie obrazu min.1920x1080 punktów | - | TAK |  |
| 6 | Minimalna czułość dla F=1.4 maksimum 1.2lux | - | TAK |  |
| 7 | Przesył obrazu z głowicy kamery do sterownika w postaci cyfrowej | - | TAK |  |
| 8 | Współczynnik SnR >=59dB | - | TAK |  |
| 9 | Waga głowicy max. 270g | - | TAK |  |
| 10 | Skanowanie progresywne w głowicy kamery | - | TAK |  |
| 11 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski | - | TAK |  |
| 12 | Głowica kamery z zoomem optycznym min 2-krotnym | - | TAK |  |
| 13 | Min. 2 wyjścia cyfrowe DVI-D przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 ze skanowaniem progresywnym | - | TAK |  |
| 14 | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia analogowe PAL, min. RGB, 2x S-Video | - | TAK |  |
| 15 | Możliwość podłączenia klawiatury i sterowanie parametrami urządzenia | - | TAK |  |
| 16 | Wyjścia do kontroli zewnętrznego systemu archiwizacji | - | TAK |  |
| 17 | Moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację kamery z innymi urządzeniami endoskopowymi | - | TAK |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy urządzenia o wyjście SDI | - | TAK |  |
| 19 | Możliwość ustawienia min. 5 trybów jasności obrazu w sterowniku | - | TAK |  |
| 20 | Wbudowane w sterownik filtry do współpracy z fiberoskopami, włączanie/wyłączanie z głowicy kamery | - | TAK |  |
| 21 | Sterownik kamery wyposażony w dwa wejścia do głowic kamer endoskopowych – możliwość współpracy z głowicą HDTV, głowicami cyfrowymi SD i wideo endoskopami | - | TAK |  |
| Monitor operacyjny HDTV |  |  |
| 1 | Monitor medyczny o przekątnej 26" wykorzystujący technologię LED backlight, polskie menu | 1 | TAK |  |
| 2 | Obudowa wykonana z aluminium z nanopokryciem | - | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli | - | TAK |  |
| 4 | Jasność min.400cd/m2 | - | TAK |  |
| 5 | Stosunek kontrastu min. 700:1 | - | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie formaty obrazu 4:3, 5:4, 16:9 | - | TAK |  |
| 7 | Wejścia analogowe: Composite Video, S-Video, RGB/VGA | - | TAK |  |
| 8 | Wyjścia analogowe: Composite Video, S-Video |  | TAK |  |
| 9 | Wejście / wyjście cyfrowe: DVI-D | - | TAK |  |
| 10 | Funkcja automatycznego blokowania menu |  | TAK |  |
| 11 | Funkcja obraz w obrazie (PIP) | - | TAK |  |
| 12 | Funkcja obrotu obrazu o 90 st. | - | TAK |  |
| 13 | Funkcja horyzontalnego i wertykalnego odbicia obrazu | - | TAK |  |
| 14 | Interfejs RS232 | - | TAK |  |
| 15 | Podstawka pod monitor min.26”, możliwość regulacji ustawienia monitora w 2 płaszczyznach, otwory na zamocowanie do półki, kanał do przeprowadzenia kabli | 1 | TAK |  |
| Źródło światła |  |  |
| 1 | Medyczne źródło światła typu LED | 1 | TAK |  |
| 2 | Funkcja regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia i przycisków na głowicy kamery endoskopowej | - | TAK |  |
| 3 | Wyświetlacze informujący o aktualnie ustawionym natężeniu światła | - | TAK |  |
| 4 | Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne ustawienie natężenia światła na minimalną wartość natężenia i szybkie przywrócenie ostatnich ustawień) | - | TAK |  |
| 5 | Żywotność diody LED min. 20 000 godzin | - | TAK |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację z konsolą kamery | - | TAK |  |
| 7 | Światłowód endoskopowy, średnica 3,5mm, długość min.300cm | 4 | TAK |  |
| System medycznej dokumentacji cyfrowej - 1 kpl. | TAK |  |
|  | Medyczne urządzenie do cyfrowej archiwizacji obrazu pochodzącego z kamery endoskopowej lub innego źródła sygnału wideo | 1szt. | TAK |  |
|  | System sygnału HDTV |  | TAK |  |
|  | Zapis na płytach DVD i CD-ROM, na dysku twardym urządzenia oraz na zewnętrznych nośnikach typu PedDrive |  | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu danych na zewnętrznych serwerach |  | TAK |  |
|  | Zapis pojedynczych klatek (zdjęć) w formatach .jpeg, .bmp, w rozdzielczości do 1920x1080 |  | TAK |  |
|  | Zapis sekwencji wideo w formacie .mpeg2, w rozdzielczości 1080p |  | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć w trakcie nagrywania sekwencji wideo |  | TAK |  |
|  | Funkcja ustawienia maksymalnego czasu nagrywanych sekwencji wideo |  | TAK |  |
|  | Funkcja wyboru jakości i rozdzielczości nagrywanej sekwencji wideo |  | TAK |  |
|  | Funkcja kasowania wybranych plików przed zapisaniem na płytę |  | TAK |  |
|  | Funkcja zmiany nazwy wybranych plików przed zapisaniem na płytę |  | TAK |  |
|  | Wprowadzenia informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga w odpowiednich, przeznaczonych do tego polach |  | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu kilku sesji na jednej płycie DVD, CD |  | TAK |  |
|  | Współpraca z DICOM |  | TAK |  |
|  | Min. 5 gniazd USB |  | TAK |  |
|  | Wejścia wideo: Composite Video, S-Video, DVI-D |  | TAK |  |
|  | Wyjścia do podłączenia monitora: VGA, HDMI, DVI-D |  | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji z wybranego wejścia video |  | TAK |  |
|  | Możliwość ukrycia przycisku „stop-klatki” |  | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania zapisem obrazu: 1. bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej, 2. przełącznika nożnego, 3. ekranu dotykowego, |  | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki i wydruku zdjęć wraz z danymi pacjenta |  | TAK |  |
|  | Możliwość edycji zapisanego materiału przy pomocy funkcji: kontrast, jasność, powiększenie wycinków obrazu |  | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy min. 19” do obsługi i podglądu aktualnego widoku z kamery w czasie rzeczywistym | 1szt. | TAK |  |
| ZESTAW ENDOSKOPOWY |
| Wideorinolaryngoskop z monitorem |  |  |
|  | Wideorinolaryngoskop z przetwornikiem CMOS i oświetleniem LED | 1 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika CMOS umieszczonego na końcówce endoskopu min. 320x240 punktów |  | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna płaszcza max.3,7 mm |  | TAK |  |
|  | Długość robocza 30 cm |  | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min.85° |  | TAK |  |
|  | Kierunek patrzenia 0° |  | TAK |  |
|  | Wygięcie końcówki dystalnej: do góry 140°, do dołu 140° |  | TAK |  |
|  | Waga max. 250g |  | TAK |  |
|  | Walizka do przechowywania fiberoskopu | 1 | TAK |  |
|  | Tester szczelności | 1 | TAK |  |
|  | Nadaje się do pełnego zanurzenia w środku dezynfekcyjnym |  | TAK |  |
|  | Nadaje się do sterylizacji w EtO, STERIS, STERRAD |  | TAK |  |
|  | Ekran monitora z matrycą TFT o szerokim kącie oglądania o przekątnej minimum 7 cali, kolorowy | 1 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 800 x 480 pikseli |  | TAK |  |
|  | Obudowa monitora wykonana z odpornego plastiku ABS |  | TAK |  |
|  | Współczynnik Ochrony monitora IP54 |  | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski membranowe |  | TAK |  |
|  | Funkcje regulacji parametrów obrazu - jasność, kolor, kontrast |  | TAK |  |
|  | Funkcja balansu bieli uruchamiana z przycisku na rękojeści endoskopu |  | TAK |  |
|  | Zasianie akumulatorowe (akumulator litowo - jonowy, pojemność min. 4000mAh) oraz sieciowe |  | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora |  | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo kart SD umożliwiające dokumentację w postaci zdjęciowej (jpeg) oraz wideo (mpeg4) |  | TAK |  |
|  | Uruchamianie zapisu na karcie SD poprzez przyciski monitora i przyciski na rękojeści endoskopu |  | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu zarejestrowanych nagrań wideo i zdjęć bezpośrednio na ekranie monitora |  | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania monitora na stojaku lub wysięgniku, mocowanie typu VESA75 |  | TAK |  |
|  | Wyjście wideo do podłączenia zewnętrznego monitora |  | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu obrazu na ekranie o 180˚ |  | TAK |  |
|  | Stojak na kółkach do zamocowania monitora wraz z drucianym koszem, wysokość 115-125cm | 1 | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania wideorinolaryngoskopu, perforowany, silikonowe uchwyty na endoskop, wym. min. 550x260x90 | 1 | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |  | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego |  | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego- 4 osób w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem |  | TAK |  |

…………………..…..dnia …………… 	 ………………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna

i podpis umocowanej osoby do

dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy