Pakiet nr 2      (po wyłączeniu 1 szt.  pakiet 2 zawiera 3 szt.)

Pełna nazwa urządzenia: zestaw endoskopowy z torem wizyjnym - 1 sztuka

Typ. model (podać): ...............................................

Producent (podać): ................................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | PARAMETR WYMAGANY | WARUNEK GRANICZNY | Parametry oferowane TAK/NIE podać i opisać |
| I. | TOR WIZYJNY |
| A. | Procesor Wizyjny i Źródło Światła - 1 szt. |
|  | Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Wyostrzenie obrazu w minimum 25 stopniach | TAK 25 st.- 0 pkt. 26st.- 5 pkt. ≥27st.- 10 pkt. |  |
|  | Zoom elektroniczny | TAK |  |
|  | Funkcje obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego itd. RTG, USG, EUS realizowane przez procesor | TAK |  |
|  | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Wymienna pamięć w typu USB flash pojemności minimum 2 GB | TAK |  |
|  | Lampa ksenon – moc 300 W (+/- 50W) | TAK |  |
|  | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK |  |
|  | Polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta z uwzględnieniem polskich znaków ( ą, ę, itd.) | TAK |  |
|  | Wyjścia analogowe min RGBS, YpbPr | TAK |  |
|  | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | TAK |  |
|  | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV tzw. upscaling | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK |  |
|  | Sygnał wyjściowy 1080p | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |
|  | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
|  | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z transferem po jej podłączeniu | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci USB tzw Back up danych | TAK |  |
|  | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK |  |
|  | Min 3 tryby przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) | TAK |  |
|  | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
|  | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. Sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. | . |
|  | Przewód połączeniowy procesor - endoskop | TAK |  |
| B. | Pompa płucząca do endoskopii - 1 szt. |
|  | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy | TAK |  |
|  | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie — kontrolowaną mikroprocesorowo | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK |  |
|  | Zbiornik płynu — min. 2 litr (autoklawowalny) | TAK |  |
|  | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania). | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | TAK |  |
| C. | Monitor medyczny - 1 szt. |
|  | Przekątna min: 26 cali | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min: 1920 x 1200 punktów (WUXGA) | TAK |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:10 (monitor kompatybilny z sygnałami wejściowymi o proporcjach 5:4) | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min: 170° | TAK |  |
|  | Kontrast: min 1000:1 | TAK |  |
|  | Funkcje specjalne: PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu) w pełnej kombinacji dostępnych sygnałów na wszystkich wejściach monitora, Rotacja obrazu w zakresie 180°, Lustrzane odbicie | TAK |  |
|  | Wejścia/ wyjścia video min: HD-SDI (2), DVI (2), VGA, RGBS (YpbPr), S-VIDEO, COMPOSITE | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji min 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem |  |  |
| II. | ZESTAW ENDOSKOPOWY |
|  | Wideogastroskop HDTV - 1 szt. |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 9,9 mm | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji min. 140 ° | TAK |  |
|  | Podwójna głębia ostrości min. 2-6 mm dla trybu bliskiego oraz min. 5-100 mm dla trybu normalnego | TAK |  |
|  | MIN.3 programowalnych przycisków sterujących głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK Min 3- 0 pkt. 4- 5 pkt. 5 i więcej – 10 pkt.. |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 210/90 100/100 | TAK |  |
|  | Długość robocza min 1030 mm | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał irygacyjny tzw. Water Jet | TAK |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania dodatkowych zatyczek podczas procesów mycia i dezynfekcji | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji min 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego- 4 osób w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem | TAK |  |

…………………..…..dnia …………… 	 ………………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna

i podpis umocowanej osoby do

dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pełna nazwa urządzenia: zestaw endoskopowy z torem wizyjnym- 1 sztuka

Typ. model (podać): ...............................................

Producent (podać): ................................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | PARAMETR WYMAGANY | WARUNEK GRANICZNY | Parametry oferowane TAK/NIE podać i opisać |
| I. | TOR WIZYJNY |
| A. | Procesor Wizyjny i Źródło Światła - 1 szt. |
| 1 | Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 2 | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 3 | Wyostrzenie obrazu w minimum 25 stopniach | TAK 25 st.- 0 pkt. 26st.- 5 pkt. ≥27st.- 10 pkt. |  |
| 4 | Zoom elektroniczny | TAK |  |
| 5 | Funkcje obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego itd. RTG, USG, EUS realizowane przez procesor | TAK |  |
| 6 | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
| 7 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 8 | Wymienna pamięć w typu USB flash pojemności minimum 2 GB | TAK |  |
| 9 | Lampa ksenon – moc 300 W (+/- 50W) | TAK |  |
| 10 | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK |  |
|  | Polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta z uwzględnieniem polskich znaków ( ą, ę, itd.) | TAK |  |
|  | Wyjścia analogowe min RGBS, YpbPr | TAK |  |
|  | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | TAK |  |
|  | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV tzw. upscaling | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK |  |
|  | Sygnał wyjściowy 1080p | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |
|  | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
|  | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z transferem po jej podłączeniu | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci USB tzw Back up danych | TAK |  |
|  | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK |  |
|  | Min 3 tryby przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) | TAK |  |
|  | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
|  | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. Sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. | . |
|  | Przewód połączeniowy procesor - endoskop | TAK |  |
| B. | Pompa płucząca do endoskopii - 1 szt. |
|  | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy | TAK |  |
|  | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie — kontrolowaną mikroprocesorowo | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK |  |
|  | Zbiornik płynu — min. 2 litr (autoklawowalny) | TAK |  |
|  | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania). | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | TAK |  |
| C. | Monitor medyczny - 1 szt. |
|  | Przekątna min: 26 cali | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min: 1920 x 1200 punktów (WUXGA) | TAK |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:10 (monitor kompatybilny z sygnałami wejściowymi o proporcjach 5:4) | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min: 170° | TAK |  |
|  | Kontrast: min 1000:1 | TAK |  |
|  | Funkcje specjalne: PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu) w pełnej kombinacji dostępnych sygnałów na wszystkich wejściach monitora, Rotacja obrazu w zakresie 180°, Lustrzane odbicie | TAK |  |
|  | Wejścia/ wyjścia video min: HD-SDI (2), DVI (2), VGA, RGBS (YpbPr), S-VIDEO, COMPOSITE | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji min 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem |  |  |
| II. | ZESTAW ENDOSKOPOWY |
|  | Wideokolonoskop HDTV – 1 szt. |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 3,7 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 13,9 mm | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. 2-100mm | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji 160- 170 ° | TAK |  |
|  | 4 programowalne przyciski sterujące na głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK |  |
|  | Długość robocza min 1680 mm | TAK |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 180/180 160/160 | TAK |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość regulacji sztywności sondy w trakcie zabiegu | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 11 | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania dodatkowych zatyczek podczas procesów mycia i dezynfekcji | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. | . |
| 12 | Możliwość współpracy z dodatkowym urządzeniem obrazującym na ekranie monitora ułożenie endoskopu w jelicie i nie wymagającym dodatkowej ochrony dla pacjenta i personelu medycznego z jednoczesna możliwością korzystania z kanału roboczego endoskopu. | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji min 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego- 4 osób w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem | TAK |  |

…………………..…..dnia …………… 	 ………………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pełna nazwa urządzenia: zestaw endoskopowy z torem wizyjnym- 1 sztuka

Typ. model (podać): ...............................................

Producent (podać): ................................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013 r: …………………..

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | PARAMETR WYMAGANY | WARUNEK GRANICZNY | Parametry oferowane TAK/NIE podać i opisać |
| I. | TOR WIZYJNY |
| A. | Procesor Wizyjny i Źródło Światła - 1 szt. |
|  | Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Wyostrzenie obrazu w minimum 25 stopniach | TAK 25 st.- 0 pkt. 26st.- 5 pkt. ≥27st.- 10 pkt. |  |
|  | Zoom elektroniczny | TAK |  |
|  | Funkcje obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego itd. RTG, USG, EUS realizowane przez procesor | TAK |  |
|  | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Wymienna pamięć w typu USB flash pojemności minimum 2 GB | TAK |  |
|  | Lampa ksenon – moc 300 W (+/- 50W) | TAK |  |
|  | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK |  |
|  | Polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta z uwzględnieniem polskich znaków ( ą, ę, itd.) | TAK |  |
|  | Wyjścia analogowe min RGBS, YpbPr | TAK |  |
|  | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | TAK |  |
|  | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV tzw. upscaling | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK |  |
|  | Sygnał wyjściowy 1080p | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |
|  | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
|  | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z transferem po jej podłączeniu | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci USB tzw Back up danych | TAK |  |
|  | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK |  |
|  | Min 3 tryby przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) | TAK |  |
|  | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
|  | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. Sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. | . |
|  | Przewód połączeniowy procesor - endoskop | TAK |  |
| B. | Pompa płucząca do endoskopii - 1 szt. |
|  | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy | TAK |  |
|  | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie — kontrolowaną mikroprocesorowo | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK |  |
|  | Zbiornik płynu — min. 2 litr (autoklawowalny) | TAK |  |
|  | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania). | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | TAK |  |
| C. | Monitor medyczny - 1 szt. |
|  | Przekątna min: 26 cali | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min: 1920 x 1200 punktów (WUXGA) | TAK |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:10 (monitor kompatybilny z sygnałami wejściowymi o proporcjach 5:4) | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min: 170° | TAK |  |
|  | Kontrast: min 1000:1 | TAK |  |
|  | Funkcje specjalne: PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu) w pełnej kombinacji dostępnych sygnałów na wszystkich wejściach monitora, Rotacja obrazu w zakresie 180°, Lustrzane odbicie | TAK |  |
|  | Wejścia/ wyjścia video min: HD-SDI (2), DVI (2), VGA, RGBS (YpbPr), S-VIDEO, COMPOSITE | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji min 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem |  |  |
| II. | ZESTAW ENDOSKOPOWY |
| Wideoduodenoskop – 1 szt. |
|  | Średnica kanału roboczego min 4,2 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 13,7 mm | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji min. 100 ° | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. 5-60 mm | TAK |  |
|  | Min. 3 programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK Min 3- 0 pkt. 4- 5 pkt. 5 i więcej – 10 pkt.. |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 120/90 90/110 | TAK |  |
|  | Możliwość blokowania prowadnic w dwóch płaszczyznach, poziomej i pionowej | TAK |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji min 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego- 4 osób w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem | TAK |  |

…………………..…..dnia …………… 	 ………………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby dodokonywania czynności w imieniu Wykonawcy